## Slide 1: 第 3 章 数据链路层
1
授课教师: 谢怡
csyxie@xmu.edu.cn

## Slide 2: 数据链路层
2
数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：
点对点信道——这种信道使用一对一的点对点通信方式。
广播信道——这种信道使用一对多的广播通信方式，因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。

## Slide 3: 数据链路层的简单模型
3
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
从层次上来看数据的流动

## Slide 4: 数据链路层的简单模型
4
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
仅从数据链路层观察帧的流动

## Slide 5: 3.1.1 数据链路和帧
5
链路(link)是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。
  一条链路只是一条通路的一个组成部分。
数据链路(data link) 除了物理线路外，还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
  现在最常用的方法是使用适配器（即网卡）来实现这些协议的硬件和软件。
  一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。

## Slide 6
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据
链路层
网络层
链路
结点 A
结点 B
物理层
数据
链路层
结点 A
结点 B
帧
(a)
(b)
发送
帧
接收
链路
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入
数据链路层传送的是帧

## Slide 7: 数据链路层像个数字管道
7
常常在两个对等的数据链路层之间画出一个数字管道，而在这条数字管道上传输的数据单位是帧。
早期的数据通信协议曾叫作通信规程(procedure)。因此在数据链路层，规程和协议是同义语。
结点
结点
帧
帧

## Slide 8: 3.1.2 三个基本问题
8
数据链路层进行通信时的主要步骤
数据链路层协议要解决的三个基本问题
(1) 封装成帧（Framing）
(2) 透明传输
(3) 差错控制

## Slide 9: 补充：帧同步
9
在数据链路层，数据的传送单位是帧。
数据一帧一帧地传送，就可以在出现差错时，将有差错的帧再重传一次，避免了全部数据的重传。
帧同步是指收方应当能从收到的比特流中准确地区分出一帧的开始和结束。

## Slide 10: 1. 封装成帧
10
封装成帧(framing) 是在一段数据前后分别添加首部和尾部，构成了一个帧（帧定界）
  将比特流划分成“帧”是为了检测和纠正物理层在比特传输中可能出现的错误
  数据链路层功能需借助“帧”来实现
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
开始
发送
帧开始

## Slide 11: 用控制字符进行帧定界的方法举例
11
SOH
装在帧中的数据部分
帧
帧开始符
帧结束符
发送在前
EOT
ASCII码组成的文本文件可使用特殊帧定界符：
控制符SOH：00000001
控制符EOT：00000100

## Slide 12: 成帧（Framing）
关键问题：如何标识一个帧的开始？
  接收方必须能从物理层接收的比特流中明确区分出一帧的开始和结束，这个问题被称为帧同步或帧定界
  关键：选择何种定界符？定界符出现在数据部分如何处理？
成帧（framing）的方式—透明传输
  字节计数法（ Byte count ）
  带字节填充的定界符法（ Flag bytes with byte stuffing ）
  带比特填充的定界符法（ Flag bits with bit stuffing ）
Notes: 1、成帧中的一个关键问题：如何定界一个帧的开始？
2、基于不同的定界方法，成帧方式可以包含所列四种类型，并在后面对四种类型进行介绍

## Slide 13: 2. 透明传输
13
SOH
EOT
出现了“EOT”
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
数据部分
EOT
完整的帧
发送
在前
非ASCII码数据传输时

## Slide 14: 解决透明传输问题
14
发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是 1B)。
字节填充(byte stuffing)或字符填充(character stuffing)——接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
如果转义字符也出现数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。

## Slide 15: 用字节填充法解决透明传输的问题
15
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送
在前
帧开始符
帧结束符
SOH

## Slide 16: 带比特填充的定界符法-I
带比特填充的定界符法：发送方检查有效载荷
  若在有效载荷中出现连续5个1比特，则直接插入1个0比特
  Why？
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
原始载荷
载荷填充
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
Notes: 1、比特填充：对有效载荷部分中出现定界符的处理，即避免连续六个1出现，在连续5个1比特之后插入1个0比特
2、发送方：仅对 有效载荷 部分，进行填充。
Why？
帧的头部有8位标识符，其以01111110模式在帧的两端起定界作用。01111110模式可能出现在帧中间的某个地方，从而破坏帧同步。为了避免这种情况，使用了比特填充。

## Slide 17: 带比特填充的定界符法-II
带比特填充的定界符法：接收方的处理
  若出现连续5个1比特
    若下一比特为0，则为有效载荷，直接丢弃0比特
    若下一比特为1，则连同后一比特的0，构成定界符，一帧结束
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
处理后的载荷
收到的比特流
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
丢弃
丢弃
Notes: 1、接收方：对所有接收到的数据进行检查。
2、比特填充和字节填充均会带来帧的长度与携带的内容相关，即取决于填充字节或比特的数量

## Slide 18: 3. 差错检测
18
在传输过程中可能会产生比特差错：1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
误码率与信噪比有很大的关系。
为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。

## Slide 19: 差错控制
链路层存在的一个问题：信道的噪声导致数据传输问题
  差错（ incorrect ）：数据发生错误
  丢失（ lost ）：接收方未收到
  乱序（out of order）：先发后到，后发先到
  重复（repeatedly delivery）：一次发送，多次接收
  差错出现的特点：随机，连续突发（burst）--〉难以纠正
解决方案：差错检测与纠正、确认重传
  确认：接收方校验数据（差错校验），并给发送方应答，防止差错
  定时器：发送方启动定时器，防止丢失
  顺序号：接收方检查序号，防止乱序递交、重复递交
Notes: 乱序在点到点链路中一般不会出现。

## Slide 20: 如何解决信道传输差错问题
  通常采用增加冗余信息（或称校验信息）的策略
  简单示例：每个比特传三份，如果每比特的三份中有一位出错，可以纠正
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0
1
33.3%
66.7%
原始数据
冗余信息
携带2/3的冗余信息！
冗余信息量大！
Notes: 要点：
发送发：每个比特传三份
接收方：
比较每个比特的三份，如果不一致，能识别出传输错误；
如果三比特中只有一位错，则可以以其中相同的两位为准，对不同的位进行纠正。
携带2/3的冗余信息，冗余信息量大，如蓝牙中的1/3FEC采用了类似的方法

## Slide 21: 处理差错的两种基本策略
  纠错码(error-correcting code)：发送方在每个数据块中加入足够的冗余信息，使得接收方能够判断接收到的数据是否有错，并纠正错误。
    开销较大,适用于错误频发的信道（如无线链路）
    向前纠错技术(forward error correction)
  检错码(error-detecting code)：发送方在每个数据块中加入足够的冗余信息，使得接收方能够判断接收到的数据是否有错，但不能判断哪里有错。
    接收方让发送方重复发送这一帧，直到接收方正确收到这帧为止。
    计算机通信中是最常用的，适用于可靠信道(如光纤) 。

## Slide 22: 基本概念
22
码字（codeword）：一个帧包括m个数据位，r个校验位，n = m + r，则此n比特单元称为n位码字。
海明距离（Hamming distance）：两个码字之间不同的比特位数目。
  例：0000000000 与0000011111的海明距离为5
  如果两个码字的海明距离为d，则需要d个单比特的错误就可以把一个码字转换成另一个码字；
  为了检查出d个错(单比特错) ，需要使用海明距离为 d + 1 的编码；
  为了纠正d个错，需要使用海明距离为 2d + 1 的编码。
Notes: 一个有效编码集中,任意两个码字的海明距离的最小值称为该编码集的海明距离。举例如下：10101和00110从第一位开始依次有第一位、第四、五位不同，则海明距离为3.
为了检测d个错误，需要一个海明距离为d+1的编码方案。因为在这样的编码方案中，d个1位错误不可能将一个有效码字改编成另一个有效码字。当接收方看到一个无效码字的时候，他就知道已经发生了传输错误。
为了纠正d个错误，需要一个距离为2d+1的编码方案，因为在这样的编码方案中，合法码字之间的距离足够远，因而即使发生了d位变化，则还是原来的码字离它最近，从而可以唯一确定原来的码字，达到纠错的目的。

## Slide 23: 简单示例
23
最简单的检错编码例子是奇偶校验
  在数据后填加一个奇偶位(parity bit)
  例：使用偶校验（保证“1”的个数为偶数）
10110101 ——> 101101011
10110001 ——> 101100010
  奇偶校验可以用来检查奇数个错误。
纠错编码的简单例子
  0000000000，0000011111，1111100000，1111111111
  编码距离为5，可以纠正2个位错误。
  例如，接收到码字：0000000111--〉原码是？

## Slide 24: 典型检错码
常用的检错码包括：
  奇偶检验 (Parity Check)：1位奇偶校验是最简单、最基础的检错码
  校验和 (Checksum)：主要用于TCP/IP体系中的网络层和传输层
  循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check，CRC)：数据链路层广泛使用的校验方法

## Slide 25: 典型检错码—奇偶校验
1位奇偶校验：增加1位校验位，可以检查奇数位错误
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
1
  偶校验：保证1的个数为偶数个，例如：
  奇校验：保证1的个数为奇数个，例如：
数据位
校验位
数据位
校验位
考虑二维奇偶校验，是否可以进行纠错？
Notes: 要点：
1、海明码利用奇偶校验，是奇偶校验的扩展，首先向学生介绍基本的奇偶校验方法
2、1位奇偶校验，只能检错，不能纠错，校验能力很弱，但可以作为更为复杂方案的重要基础

## Slide 26: 典型检错码—校验和
TCP/IP体系中主要采用的校验方法
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
发送方：进行 16 位二进制补码求和运算，计算结果取反，随数据一同发送
接收方：进行 16 位二进制补码求和运算（包含校验和），结果非全1，则检测到错误
校验和
数据
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
数据
校验和
未检测到错误

## Slide 27: 循环冗余检验的原理
27
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
假设待传送的一组数据 M = 101001（现在 k = 6）。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。

## Slide 28: 冗余码的计算
28
用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0。
得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P，得出商是 Q 而余数是 R，余数 R 比除数 P 少1 位，即 R 是 n 位。

## Slide 29: 冗余码的计算举例
29
现在 k = 6, M = 101001。
设 n = 3, 除数 P = 1101，
被除数是 2nM = 101001000。
模 2 运算的结果是：
  商 Q = 110101，余数 R = 001。
把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去, 即：101001001，共 (k + n) 位。
发送的数据是：2nM – R, Why?
Notes: 29
按位的减法:
0-1=1-0=1
0-0=1-1=0

## Slide 30: 循环冗余检验的原理说明
30
110101 ← Q (商)
P (除数) → 1101 101001000 ← 2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001 ← R (余数)，作为 FCS

## Slide 31
31
冗余码的计算举例
设 n = 5, P = 110101， M = 1010001101模 2 运算的结果是：
商 Q = ?，余数R = ?
将余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去，即发送的数据是T= 2nM-R =?
Notes: 答案:
Q= 1101010110
R= 01110
T= 101000110101110

## Slide 32: 帧检验序列 FCS
32
在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS并不等同。
  CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
  FCS 可用 CRC 方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。

## Slide 33: 接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
33
(1) 若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受。
(2) 若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。

## Slide 34: 用多项式表示CRC检验过程（1）
34
CRC码基本思想
  校验和（checksum）加在帧尾，使带校验和的帧的多项式能被P(x)除尽；收方接收时，用P(x)去除它，若有余数，则传输出错。
校验和计算算法
  设生成多项式P(x)为 n 阶，在帧M(x)的末尾加 n 个0，使帧为k + n位，相应多项式为xnM(x)；
  按模2除法用对应于P(x)的位串去除对应于xnM(x)的位串；
  按模2减法从对应于xnM(x)的位串中减去余数(等于或小于n位)，结果就是要传送的带校验和的多项式T(x)。
Notes: P(x)=a0+a1*x1+a2*x2+…+an*xn是关于x的n次(阶)多项式

## Slide 35: 用多项式表示CRC检验过程（2）
35
CRC的检错能力
  发送：T(x)；接收：T(x) + E(x), E(x)  0时出错；
  余数(T(x) + E(x)) / P(x)= 0 + 余数(E(x) / P(x)) ；
  若余数(E(x) / P(x)) = 0，则差错不能发现；否则，可以发现。

## Slide 36: CRC检错能力的几种情况分析(1)
36
  如果只有单比特错，即E(x) = xi，而P(x)中至少有两项(即n>=1)，余数(E(x) / P(x))  0，所以可以查出单比特错；
  如果发生两个孤立单比特错，即E(x) = xi + xj = xj (xi-j + 1)，假定P(x)不能被x整除，那么能够发现两个比特错的充分条件是：xk + 1不能被P(x)整除 (k  i - j)；
  如果有奇数个比特错，即E(x)包括奇数个项，P(x)选(x + 1)的倍数就能查出奇数个比特错；

## Slide 37: CRC检错能力的几种情况分析(2)
37
  具有n个校验位的多项式能检查出所有长度 n 的突发性差错。长度为k的突发性连续差错可表示为 xi (xk-1 + … + 1)，若P(x)包括x0项，且 k - 1小于P(x)的阶，则 余数(E(x) / P(x))  0;
  如果突发差错长度为 n + 1，当且仅当突发差错和P(x)一样时， 余数(E(x) / P(x)) = 0，概率为1/2n-1;
  长度大于 n + 1的突发差错或几个较短的突发差错发生后，坏帧被接收的概率为 1/2n。

## Slide 38: 用多项式表示CRC检验过程（3）
38
四个多项式已成为国际标准
  CRC-12 = x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1
  CRC-16 = x16 + x15 + x2 + 1
  CRC-CCITT = x16 + x12 + x5 + 1
  CRC-32 =？
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P(x)，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。
硬件实现CRC校验
  网卡NIC（Network Interface Card）

## Slide 39: 应当注意
39
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受。
“无差错接受”是指：“凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。
也就是说：“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错”（有差错的帧就丢弃而不接受）。
要做到“可靠传输”（即发送什么就收到什么）就必须再加上确认和重传机制。
  帧丢失
  帧重复
  帧失序

## Slide 40: 典型纠错码
40
设计一位纠错码
  要求：m个信息位，r个校验位，纠正单比特错；
  对2m个有效信息中任何一个，有n 个与其距离为1的无效码字，因此有：(n + 1) 2m  2n 。
  利用 n = m + r，得到 (m + r + 1)  2r。给定m，利用该式可以得出校正单比特误码的校验位数目的下界。

## Slide 41: 海明码
41
  码位从左边开始编号，从“1”开始；
  位号为2的幂的位是校验位，其余是信息位；
  每个校验位使得包括自己在内的一些位的奇偶值为偶数（或奇数）。
    每个校验位所在位置决定了要校验和跳过的比特位顺序，例如
      位置2：校验2位，跳过2位，校验2位，跳过2位 (2,3,6,7,10,11,14,15,…)
      如果全部校验的位置中有奇数个1，把该校验位为1；如果全部校验的位置中有偶数个1，把该校验位为0。
  为看清数据位k对哪些校验位有影响，将k写成2的幂的和。例：11 = 1 + 2 + 8

## Slide 42: 海明码的工作流程
42
  每个码字到来前，接收方计数器清零；
  接收方检查每个校验位k (k = 1, 2, 4 …)的奇偶值是否正确；
  若第 k 位奇偶值不对，计数器加 k；
  所有校验位检查完后，若计数器值为0，则码字有效；若计数器值为m，则第m位出错。例：若校验位1、2、8出错，则第11位变反。

## Slide 43: 如何计算海明码?
43
ASCII：1001000--〉00110010000
问题
  ASCII：10011010 --〉？
  假定实际接收到的数据是011100101110. 则接收方可以计算出哪一位出错并对其进行更正。 How？
  补充: 假定收到的数据是001100101010，接收方该如何反应？

## Slide 44: 答案
44
此码字为: 011100101010。
记下所有出错的校验位，可以发现校验位2和8的数据不正确. 错误校验位 2 + 8 = 10, 则位置10的数据出错。

## Slide 45: 使用海明码纠正突发错误
45
  可采用k个码字（n = m + r）组成 k  n 矩阵，按列发送，接收方恢复成 k  n 矩阵
  kr个校验位，km个数据位，可纠正最多为k个的突发性连续比特错。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
4 4 4
8 8 8

## Slide 46: 3. PPP 协议的组成
46
1992 年制订了 PPP 协议。经过 1993 年和 1994 年的修订，现在的 PPP 协议已成为因特网的正式标准[RFC 1661]。
PPP 协议有三个组成部分
  一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
  链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。
  网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。

## Slide 47: PPP 协议的帧格式
47
标志字段 F = 0x7E （符号“0x”表示后面的字符是用十六进制表示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110）。
地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。

## Slide 48: PPP协议的帧格式
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
首部四个字段
尾部两个字段
标志字段F(Flag)01111110 PPP帧的定界符
地址字段A
控制字段C
没有携带PPP帧的信息
CRC的帧检验序列
协议字段：标识信息部分的类型
  0x0021：IP 数据报
  0x8021：网络控制数据 NCP
  0xC021：链路控制数据 LCP
Notes: PPP 帧的首部和尾部分别为 4 个字段和 2 个字段。
标志字段 F = 0x7E （符号“0x”表示后面的字符是用十六进制表示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110）。
地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。
PPP 2 个字节的协议字段
  当协议字段为 0x0021 时，信息字段是 IP 数据报
  当协议字段为 0x8021 时，信息字段是网络控制数据 NCP
  当协议字段为 0xC021 时, 信息字段是链路控制数据 LCP
  当协议字段为 0xC023 时, 信息字段是口令鉴别协议数据
  当协议字段为 0xC025 时, 信息字段是链路质量报告
  当协议字段为 0xC223 时, 信息字段是口令握手鉴别协议
  …………………

## Slide 49: 透明传输问题
49
当 PPP 用在异步传输链路时，就使用一种特殊的字符填充法。
当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充。（如HDLC）
Notes: 49
数据通信可分为同步通信和异步通信两大类： 同步通信要求接收端时钟频率和发送端时钟频率一致。发送端发送连续的比特流。 异步通信时不要求接收端时钟和发送端时钟同步。发送端发送完一个字节后，可经过任意长的时间间隔再发送下一个字节。 异步通信的通信开销较大，但接收端可使用廉价的、具有一般精度的时钟来进行数据通信。

## Slide 50: 字符填充
50
将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5E)。
若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5D)。
若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。

## Slide 51: 零比特填充
51
PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，是使用同步传输（一连串的比特连续传送）。
这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输。
在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。
  Why？

## Slide 52: 零比特填充示例
信息字段中出现了和标志字段 F 完全一样的 8 比特组合
发送端在 5 个连 1 之后填入 0 比特再发送出去
在接收端把 5 个连 1之后的 0 比特删除
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
会被误认为是标志字段 F
发送端填入 0 比特
接收端删除填入的 0 比特

## Slide 53: 不提供使用序号和确认的可靠传输
53
PPP 协议不使用序号和确认机制，因为：
  在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的 PPP 协议较为合理。
  在因特网环境下，PPP 的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层的传输也是可靠的。
  帧检验序列 FCS 字段可保证无差错接受。

## Slide 54: PPP 协议的工作状态
54
当用户拨号接入 ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。
PC 机向路由器发送一系列的 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧）。
  这些分组及其响应选择一些 PPP 参数。
进行网络层配置，NCP 给新接入的 PC机分配一个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特网上的一个主机。
通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。

## Slide 55
设备之间无链路
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理链路
LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
和 NCP 链路
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
Notes: 55

## Slide 56: 小结
56
数据链路层的简单模型
数据链路层协议的三大任务
  封装成帧——帧定界
  透明传输——字节填充
  差错控制
  处理差错的基本策略——检错码和纠错码
  码字，海明距离，奇偶校验码
  一位纠错码-海明码的原理和使用方法
  循环冗余检验CRC的原理和使用方法
  #CRC的检错能力分析（多项式表示及其数学分析）
  PPP协议——点对点
  作用、设计要求（需要/不需要的功能）和组成
  成帧的方式和格式，工作状态图