## Slide 1: 第 4 章 网络层-IV
授课教师: 谢怡
csyxie@xmu.edu.cn

## Slide 2: 外部网关协议 BGP
BGP 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
BGP 较新版本是 2006 年 1 月发表的 BGP-4（第 4 个版本），即 RFC 4271 ~ 4278。
可以将 BGP-4 简写为 BGP。
为什么不能在不同AS之间使用RIP，OSPF等协议？
Notes: 2

## Slide 3: BGP 使用的环境却不同
因特网的规模太大，使得自治系统之间路由选择非常困难。对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
  一条路径通过几个不同 AS 时，对这样的路径计算出有意义的代价是不太可能的。
  比较合理的做法是在 AS 之间交换“可达性”信息。
自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略。
边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由(要考虑到多种策略因素)。
BGP采用路径向量（Path Vector）路由选择协议，类似DV算法。
Notes: 3

## Slide 4: AS之间和AS内路由协议的区别
策略
  AS之间的路由跨越不同管理域，要控制流量如何路由
  AS之内的路由属于同一管理域，不需要定义策略
规模
  分层路由降低了路由表的大小，减小了路由更新的流量
性能
  AS之内的路由协议：着重于性能
  AS之间的路由协议：策略更为重要

## Slide 5: BGP 发言人 (BGP speaker)
每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“ BGP 发言人” 。
一般说来，两个 BGP 发言人都是通过一个共享网络连接在一起的，而 BGP 发言人往往就是 BGP 边界路由器，但也可以不是 BGP 边界路由器。
BGP将AS分成哪三类？
Notes: 5

## Slide 6: AS’s Terminology
Local traffic-- traffic with source or destination in AS
Transit traffic-- traffic that passes through the AS
Stub AS-- has connection to only one AS, only carry local traffic
Multihomed AS-- has connection to >1 AS, but does not carry transit traffic
Transit AS-- has connection to >1 AS and carries transit traffic

## Slide 7: Example
Stub networks?
Multi-homed stub network?
Transit networks?

## Slide 8: BGP 交换路由信息
一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人要交换路由信息，就要先建立 TCP 连接，然后在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话(session)，利用 BGP 会话交换路由信息。
使用 TCP 连接能提供可靠的服务，也简化了路由选择协议。
使用 TCP 连接交换路由信息的两个 BGP 发言人，彼此成为对方的邻站或对等站。
Notes: 8

## Slide 9: BGP 发言人和自治系统 AS 的关系
BGP 发言人
BGP 发言人
BGP
发言人
BGP 发言人
BGP
发言人
AS1
AS3
AS2
AS5
AS4
Notes: 9

## Slide 10: AS 的连通图举例
BGP 所交换的网络可达性的信息就是要到达某个网络所要经过的一系列 AS。
当 BGP 发言人互相交换了网络可达性的信息后，各 BGP 发言人就根据所采用的策略从收到的路由信息中找出到达各 AS 的较好路由。
AS1
AS2
AS3
AS4
AS5
Notes: 10

## Slide 11: BGP 发言人交换路径向量
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
自治系统 AS2 的 BGP 发言人通知主干网的 BGP 发言人：“要到达网络 N1, N2, N3 和 N4 可经过 AS2。”
Notes: 11

## Slide 12: BGP 发言人交换路径向量
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
主干网可发出通知：“要到达网络 N1, N2 , N3和 N4 可沿路径（AS1, AS2）。”
Notes: 12

## Slide 13: BGP 发言人交换路径向量
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
主干网还可发出通知：“要到达网络 N5, N6 和 N7 可沿路径（AS1, AS3）。”
Notes: 13

## Slide 14: BGP举例（1）
假设: 网关X把它的路径发给peer网关W
  W可以选择是否使用X提供的路径，依据是开销，策略（不使用通过竞争对手网络的路径），防止出现路由循环等。
  如果W使用X提供的路径，
    Path (W,Z) = W, Path (X,Z)。
  注意：X能通过其发往peers的路径广播来控制进入的流量。如果不想转发到Z的流量，该如何做？
Notes:   可以通过不通告通往Z的路径来实现。

## Slide 15
BGP举例 （2）

## Slide 16: eBGP&iBGP连接
eBGP连接
iBGP连接
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
1c
运行eBGP, iBGP协议和IGP的路由器

## Slide 17: BGP基础
BGP会话: 两个BGP路由器通过TCP连接交换BGP报文
  通告到不同网络前缀的路径，即路径向量协议
例：当AS3的路由器3a向AS2的路由器2c通告路径AS3, X时，AS3向AS2承诺它会向X转发数据包
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
X
BGP通告:
AS3, X

## Slide 18: BGP路径通告
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
AS2的路由器2c从AS3的路由器3a接收到路径AS3, X
根据AS2的策略，AS2的路由器2c接受路径AS3, X，通过iBGP传播给AS2的所有路由器
根据AS2策略，AS2的路由器2a通过eBGP向AS1的路由器1c通告从AS3的路由器3a接收到路径AS2, AS3, X

## Slide 19: BGP路径通告
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
路由器可能会学到多条到目的网络的路径:
AS1的路由器1c从2a学到路径AS2, AS3, X
AS1的路由器1c从3a学到路径AS3, X
由策略，AS1路由器1c可能选择路径AS3, X, 并在AS1中通过iBGP通告路径
AS3,X

## Slide 20: BGP 协议的特点
BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统数的量级，这要比这些自治系统中的网络数少很多。
每一个自治系统中 BGP 发言人（或边界路由器）的数目是很少的。这样就使得自治系统之间的路由选择不致过分复杂。
Notes: 20

## Slide 21: BGP 协议的特点
BGP 支持 CIDR，因此 BGP 的路由表也就应当包括目的网络前缀、下一跳路由器，以及到达该目的网络所要经过的各个自治系统序列。
在BGP 刚刚运行时，BGP 的邻站是交换整个的 BGP 路由表。但以后只需要在发生变化时更新有变化的部分。这样做对节省网络带宽和减少路由器的处理开销方面都有好处。
Notes: 21

## Slide 22: BGP-4 共使用四种报文
(1) 打开(OPEN)报文，用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系。
(2) 更新(UPDATE)报文，用来发送某一新路由的信息，以及列出要撤消的多条路由。
(3) 保活(KEEPALIVE)报文，用来确认打开报文和周期性地证实邻站关系。（一般隔30秒）
(4) 通知(NOTIFICATION)报文，用来发送检测到的差错。
在 RFC 2918 中增加了 ROUTE-REFRESH 报文，用来请求对等端重新通告。
Notes: 22
30 Oct

## Slide 23: BGP 报文具有通用的首部
BGP 报文通用首部
字节 16 2 1
BGP 报文主体部分
类 型
长 度
标 记
TCP首部
IP 首部
BGP 报文
TCP 报文
Notes: 23

## Slide 24: Route updates
When a BGP speaker A advertises a route to its neighbor, the information is considered valid until
  A explicitly advertises that the information is no longer valid (route withdrawals), or
  the BGP session itself is lost.
Each update message can include a number of prefixes that share all attributes.

## Slide 25: Content of advertisements
BGP routers advertise routes
Each route consists of a network prefix and a list of attributes that specify information about a route
Mandatory attributes:
ORIGIN AS_PATH NEXT_HOP
Other categories of BGP attributes :
  Well-known discretionary: LOCAL_PREF, ATOMIC_AGGREGATE
  Optional nontransitive: MUTI_EXIT_DISC (MED)
  Optional transitive: AGGREGATOR, COMMUNITY

## Slide 26: BGP routing decisions in ISPs
Higher local preference
Shorter AS path
Lower origin type
Lower MED value
E-BGP over I-BGP routes
Lower IGP metric to next-hop
Lower BGP router ID
26

## Slide 27: 路由器的结构
路由器是一种具有多个输入端口和多个输出端口的专用计算机，其任务是转发分组。也就是说，将路由器某个输入端口收到的分组，按照分组要去的目的地（即目的网络），把该分组从路由器的某个合适的输出端口转发给下一跳路由器。
下一跳路由器也按照这种方法处理分组，直到该分组到达终点为止。
这正是网络层的主要工作。
Notes: 27

## Slide 28: 典型的路由器的结构
课件制作人：谢希仁
路由
选择
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
3?
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
分组
转发
转发表
分组处理
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1?
2?
2
2
2
3——网络层
2——数据链路层
1——物理层
Notes: 28

## Slide 29: “转发”和“路由选择”的区别
“转发”(forwarding)就是路由器根据转发表将用户的 IP 数据报从合适的端口转发出去。
“路由选择”(routing)则是按照分布式算法，根据从各相邻路由器得到的关于网络拓扑的变化情况，动态地改变所选择的路由。
路由表是根据路由选择算法得出的。而转发表是从路由表得出的。
在讨论路由选择的原理时，往往不去区分转发表和路由表的区别。
Notes: 29

## Slide 30: 输入端口对线路上收到的分组的处理
数据链路层剥去帧首部和尾部后，将分组送到网络层的队列中排队等待处理。这会产生一定的时延。
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
交
换
结
构
输入端口的处理
从
线
路
接
收
分
组
查表和转发
Notes: 30

## Slide 31: 输出端口将交换结构传送来的分组发送到线路
当交换结构传送过来的分组先进行缓存。数据链路层处理模块将分组加上链路层的首部和尾部，交给物理层后发送到外部线路。
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
输出端口的处理
向
线
路
发
送
分
组
缓存管理
交
换
结
构
Notes: 31

## Slide 32: 分组丢弃
若路由器处理分组的速率赶不上分组进入队列的速率，则队列的存储空间最终必定减少到零，这就使后面再进入队列的分组由于没有存储空间而只能被丢弃。
路由器中的输入或输出队列产生溢出是造成分组丢失的重要原因。
设备或线路设备故障也会引起分组丢失。
Notes: 32

## Slide 33: 交换结构
I1
I3
I2
O1
O2
存
储
器
I1
I3
I2
O1
O2
I1
I3
I2
O1
O2
O3
(a) 通过存储器
(c) 通过互连网络
(b) 通过总线
总线
互连网络
O3
O3
Notes: 33

## Slide 34: 路由器扩展知识
路由器的端系统角色
  也作为网络端系统进行协议交互
    远程网络管理，SNMP
    远程网络配置，SSH
    文件传输，FTP，TFTP
    各种路由协议交互
    . . .
  路由器系统包含完整TCP/IP协议栈
    传输层协议
    应用层协议
与典型网络路由器差异较大
家用路由器
  不运行动态路由协议（出口唯一）
  运行DHCP协议，分配私有IP
  NAT地址转换
  本地DNS服务
  用户管理及认证
  防火墙功能
  无线AP
  . . .

## Slide 35: 小结
BGP
  重要性和作用；与域内协议的区别
  通过BGP发言人交换路有信息:path vector
  BGP的四种报文及其组成（TCP包）
路由器
  路由选择，转发，分组处理和分组丢弃
  交换结构
35

## Slide 36: IP 多播
共有 90 个主机接收视频节目
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
…
…
…
30 个
30 个
30 个
30 个
30个
30 个
90 个
不使用多播时需要
发送 90 次单播
Notes: 36

## Slide 37: 多播可明显地减少网络资源的消耗
多播
1 个
1 个
多播
多播
多播组成员
共有 90 个
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
…
…
…
1 个
1 个
1 个
1 个
1 个
发送 1 次多播
复制
Notes: 37

## Slide 38: IP 多播的一些特点
永久组地址——由因特网号码指派管理局 IANA 负责指派。
  D类地址中不能随意使用的部分。
多播使用组地址—— IP 使用 D 类地址（224.0.1.0~238.255.255.255）支持多播
  多播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址。
  多播数据段首部的协议字段值位2——IGMP
  对于多播数据报不产生ICMP差错报文
    为什么“ping 多播地址”没有响应？
动态的组成员
使用硬件进行多播（局域网上进行的）
Notes: 38

## Slide 39: 组播路由
28 位
D 类地址（组播地址）
1 1 1 0
组播地址BIT位
常用组播地址段：224.0.0.0/24
局域网组播地址(一跳子网内使用)
  224.0.0.1 LAN上所有设备
  224.0.0.2 LAN上所有路由器
  224.0.0.5 LAN上所有OSPF路由器
  224.0.0.251 LAN上所有DNS服务器

## Slide 40: 在局域网上进行硬件多播
IANA 拥有的以太网地址块的高 24 位为 00-00-5E。
  因此， TCP/IP 协议使用的以太网地址块的范围是：
  从 00-00-5E-00-00-00 到 00-00-5E-FF-FF-FF
为了指明一个多播地址，任何一个以太网地址的首字节必须是01。
  所以，以太网多播地址范围是：
  从 01-00-5E-00-00-00 到 01-00-5E-7F-FF-FF
D 类 IP 地址可供分配的有 28 位，在这 28 位中的前 5 位不能用来构成以太网硬件地址。
  多播组号最高5 bit在映射过程中被忽略，因此每个以太网多播地址对应的多播组是不唯一的。
  224.128.64.32与224.0.64.32的以太网硬件地址？
Notes: 40

## Slide 41: D 类 IP 地址 与以太网多播地址的映射关系
00000000
00000001
01011110
0
1110
0
8
16
24
31
D 类 IP 地址
这 5 位不使用
48 位以太网地址
0 1 0 0 5 E
表示多播
最低 23 位来自 D 类 IP 地址
Notes: 41

## Slide 42: IP多播需要两种协议
为了使路由器知道多播组成员的信息，需要利用网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)。
连接在局域网上的多播路由器还必须和因特网上的其他多播路由器协同工作，以便把多播数据报用最小代价传送给所有的组成员。这就需要使用多播路由选择协议。
Notes: 42

## Slide 43: IGMP 使多播路由器知道多播组成员信息
128.56.24.34
135.27.74.52
130.12.14.56
130.12.14.43
多播组
226.15.37.123
IGMP
IGMP
IGMP
IGMP
R1
R4
R3
R2
Notes: 43

## Slide 44: IGMP 的本地使用范围
IGMP 并非在因特网范围内对所有多播组成员进行管理的协议。
IGMP 不知道 IP 多播组包含的成员数，也不知道这些成员都分布在哪些网络上。
IGMP 协议是让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机（严格讲，是主机上的某个进程）参加或退出了某个多播组。
Notes: 44

## Slide 45: 多播路由选择协议更复杂
举例说明
  多播转发必须动态地适应多播组成员的变化（这时网络拓扑并未发生变化）。请注意，单播路由选择通常是在网络拓扑发生变化时才需要更新路由。
  多播路由器在转发多播数据报时，不能仅仅根据多播数据报中的目的地址，而是还要考虑这个多播数据报从什么地方来和要到什么地方去。
  多播数据报可以由没有加入多播组的主机发出，也可以通过没有组成员接入的网络。
Notes: 45

## Slide 46: 2. 网际组管理协议 IGMP
1989 年公布的 RFC 1112（IGMPv1）早已成为了因特网的标准协议。
1997 年公布的 RFC 2236（IGMPv2，建议标准）对 IGMPv1 进行了更新。
2002 年 10 月公布了 RFC 3376（IGMPv3，建议标准），宣布 RFC 2236（IGMPv2）是陈旧的。
Notes: 46

## Slide 47: IGMP 是整个网际协议 IP 的一个组成部分
和 ICMP 相似，IGMP 使用 IP 数据报传递其报文（即 IGMP 报文加上 IP 首部构成 IP 数据报），但它也向 IP 提供服务。
因此，我们不把 IGMP 看成是一个单独的协议，而是属于整个网际协议 IP 的一个组成部分。
Notes: 47

## Slide 48: IGMP 可分为两个阶段
第一阶段：
  当某个主机加入新的多播组时，该主机应向多播组的多播地址发送IGMP 报文，声明自己要成为该组的成员。
  本地的多播路由器收到 IGMP 报文后，将组成员关系转发给因特网上的其他多播路由器。
Notes: 48

## Slide 49: IGMP 可分为两个阶段（续）
第二阶段：
  因为组成员关系是动态的，因此本地多播路由器要周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。
  只要对某个组有一个主机响应，那么多播路由器就认为这个组是活跃的。
  但一个组在经过几次的探询后仍然没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的多播路由器。
Notes: 49

## Slide 50: IGMP 采取措施减少控制信息开销
在主机和多播路由器之间的所有通信都是使用 IP 多播。（多使用硬件多播）
多播路由器在探询组成员关系时，只需要对所有的组发送一个请求信息的询问报文，而不需要对每一个组发送一个询问报文。默认的询问速率是每 125 秒发送一次。
  IGMP查询报文中的组地址被设置为0。
  目的IP地址224.0.0.1被称为所有主机组地址。具备多播能力接口上的主机均自动加入这个多播组，无需发送IGMP报告。
Notes: 50

## Slide 51: IGMP 采取的措施（续）
当同一个网络上连接有几个多播路由器时，它们能够迅速和有效地选择其中的一个来探询主机的成员关系。
在 IGMP 的询问报文中有一个数值 N，它指明一个最长响应时间（默认值为 10秒）。当收到询问时，主机在 0 到 N 之间随机选择发送响应所需经过的时延。对应于最小时延的响应最先发送。
同一个组内的每一个主机都要监听响应，只要有本组的其他主机先发送了响应，自己就可以不再发送响应了。
进程离开一个组时，主机不发送IGMP报告，即便是组中的最后一个进程离开。
Notes: 51

## Slide 52: IGMP漏洞/炸弹
IGMP漏洞是较有名且危险的系统漏洞（在较早的OS中，如win98 ），可使用户计算机中断网络连接或出现蓝屏和死机。
原理——发送畸形的igmp包来导致系统tcp-ip栈崩溃。
  最常用的igmp攻击就是伪造一个目的地址是单播ip；
  ip上层协议指定为IGMP（系统会打造一个igmp报头）；
  因为组播必须使用D类地址,所以系统不知如何处理,造成崩溃。
可发动IGMP攻击的工具，如Winnuke、Sping和Tardrop等。
  通过这些工具可向某个 IP地址的100端口不断发送大量IGMP数据包
  当被攻击的计算机收到数据包后，即无法对数据进行处理
  导致TCP/IP崩溃，引起网络连接中断，出现蓝屏；重启系统才可解决。
  此外，如攻击者进行端口监听，还可对其他端口进行攻击。
对策？

## Slide 53: 3. 多播路由选择
多播路由选择协议尚未标准化。
一个多播组中的成员是动态变化的，随时会有主机加入或离开这个多播组。
多播路由选择实际上就是要找出以源主机为根结点的多播转发树。
  每个多播路由器都向叶结点转发收到的多播数据报。
  在多播转发树上的路由器不会收到重复的多播数据报。
不同的多播组对应于不同的多播转发树。
同一个多播组，对不同的源点也会有不同的多播转发树。
Notes: 53

## Slide 54: 转发多播数据报-洪泛与剪除
这种方法适合于较小的多播组，而所有的组成员接入的局域网也是相邻接的。
一开始，路由器转发多播数据报使用洪泛的方法（这就是广播）。为了避免兜圈子，采用了叫做反向路径广播 RPB (Reverse Path Broadcasting)的策略。
Notes: 54

## Slide 55: RPB 的要点
路由器收到多播数据报时，先检查是否从源点经最短路径传送来的。
  若是，就向所有其他方向转发刚才收到的多播数据报（但进入的方向除外）
    怎么检查？
  否则就丢弃而不转发。
  如果存在几条同样长度的最短路径，那么只能选择一条最短路径，选择的准则就是看这几条最短路径中的相邻路由器谁的 IP 地址最小。
Notes: 55

## Slide 56
剪除没有
组成员的树枝
源点
R3
R4
R6
R7
R8
R1
R5
R2
转发多播数据报
收到后即丢弃
反向路径广播 RPB 和剪除
Notes: 56

## Slide 57: (2) 隧道技术(tunneling)
不支持多播
的网络
隧道
多播数据报
单播 IP 数据报
首部
数 据
首部
数 据
网 1 和网 2 中的多播数据报
隧道中通行的单播 IP 数据报
R2
R1
网 1
（支持多播）
网 2
（支持多播）
Notes: 57

## Slide 58: (3) 基于核心的发现技术
这种方法对于多播组的大小在较大范围内变化时都适合。
这种方法是对每一个多播组 G 指定一个核心(core)路由器，给出它的 IP 单播地址。
核心路由器按照前面讲过的方法创建出对应于多播组 G 的转发树。
Notes: 58

## Slide 59: 几种多播路由选择协议
距离向量多播路由选择协议 DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)
基于核心的转发树 CBT (Core Based Tree)
开放最短通路优先的多播扩展 MOSPF (Multicast Extensions to OSPF)
协议无关多播-稀疏方式 PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode)
协议无关多播-密集方式 PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode)
Notes: 59

## Slide 60: IPv4地址如何获取
公有IP地址要求全球唯一
  ICANN（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers）即互联网名字与编号分配机构向ISP分配，ISP再向所属机构或组织逐级分配
静态设定
  申请固定IP地址，手工设定，如路由器、服务器
动态获取
  使用DHCP协议或其他动态配置协议
  当主机加入IP网络，允许主机从DHCP服务器动态获取IP地址
  可以有效利用IP地址，方便移动主机的地址获取

## Slide 61: DHCP动态主机配置协议
DHCP ：动态主机配置协议
  当主机加入IP网络，允许主机从DHCP服务器动态获取IP地址
  可以有效利用IP地址，方便移动主机的地址获取
  工作模式：客服/服务器模式（ C/S ）
  基于 UDP 工作，服务器运行在 67 号端口， 客户端运行在 68 号端口
DHCP 客户
DHCP 服务器
67
DHCP 客户
DHCP 服务器
67
68
DHCP 客户
DHCP 服务器
67
68
请求
应答
被动打开
UDP
主动打开
UDP

## Slide 62: DHCP 工作过程
DHCP服务器: 223.1.2.5/24
到达的
客户机
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP服务不只返回客户机所需的IP地址，还包括:
  缺省路由器IP地址
  DNS服务器IP地址
  网络掩码

## Slide 63: DHCP 工作过程式
DHCP 客户从UDP端口68以广播形式向服务器发送发现报文（DHCPDISCOVER）
DHCP 服务器单播发出提供报文（DHCPOFFER）
DHCP 客户从多个DHCP服务器中选择一个，并向其以广播形式发送DHCP请求报文（DHCPREQUEST）
被选择的DHCP服务器单播发送确认报文（DHCPACK）
Notes: 【地址租期】DHCP服务器提供的每个IP地址都有相应的租用期，在Offer报文中的IP Address Lease Time中可以看到。地址租期时间过长会导致地址资源长期被占用，租期过短会导致DHCP请求包过多，增加网络负担。还要结合当前使用场景来设置。一般来说，对DHCP客户端数量较大，且断开网络比较频繁的场所，如机场、商铺等，一般把DHCP租期配置较短，这样IP地址能很快被回收。 【IP续租过程】客户端会在地址租期还有1/2的时候，向DHCP服务器发送DHCP Request报文；如果收到服务器的DHCP Ack后，客户端的IP地址租期重新回满。如果未收到Ack，可继续使用该IP，在租期还有1/4时发出第二次Request报文；如果收到Ack，租期回满；如果未收到Ack，在租期还有1/8时发出第三次Request报文，如果收到Ack，租期回满如果未收到Ack，租期结束后IP被回收。

## Slide 64: DHCP 完整工作过程
UDP
服务器
67
被动打开

UDP
UDP
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68

UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68

UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68

客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP

UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68



…

Notes: ：DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，等待客户端发来的报文。
❷：DHCP 客户从 UDP 端口 68，发送 DHCP 发现报文DHCPDISCOVER。
❸：凡收到 DHCP 发现报文的 DHCP 服务器都发出 DHCP 提供报文 DHCPOFFER，因此DHCP 客户可能收到多个 DHCP 提供报文 。
❹：DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选择其中的一个，并向所选择的 DHCP 服务器发送 DHCP 请求报文 DHCPREQUEST。
❺：被选择的 DHCP 服务器发送确认报文DHCPACK，进入已绑定状态，并可开始使用得到的临时 IP 地址了。
DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 T1 和 T2，它们的超时时间分别是 0.5T 和 0.875T。当超时时间到就要请求更新租用期。
❻：租用期过了一半（T1 时间到），DHCP 发送请求报文 DHCPREQUEST，要求更新租用期。
❼：DHCP 服务器若同意，则发回确认报文DHCPACK。DHCP 客户得到了新的租用期，重新设置计时器。
❽：DHCP 服务器若不同意，则发回否认报 DHCPNACK。这时 DHCP 客户必须立即停止使用原来的 IP 地址，而必须重新申请 IP 地址（回到步骤 ❷）。
若 DHCP 服务器不响应步骤 ❻ 的请求报文 DHCPREQUEST，则在租用期过了 87.5% 时，DHCP 客户必须重新发送请求报文 DHCPREQUEST（重复步骤 ❻），然后又继续后面的步骤。
❾：DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释放报文 DHCPRELEASE 即可。

## Slide 65: DHCP 工作过程
小结
阶段 | 源MAC | 目标MAC | 源IP | 目标IP | 传输形式
Discover | PC机的MAC | 全FF | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 广播
Offer | DHCP服务器或者中继器路由的MAC | DHCP客户机的MAC | DHCP服务器或中继路由器的IP地址 | 准备分配的IP地址 | 单播
Request | PC机的MAC | 全FF | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 广播
Ack | DHCP服务器或者中继器路由的MAC | DHCP客户机的MAC | DHCP服务器或中继路由器的IP地址 | 准备分配的IP地址 | 单播
Notes: 广播与单播： DHCP服务器的offer与ack阶段既可以使用单播的方式又可以使用广播的方式，这主要取决于服务器在offer阶段对BROADCAST位的置位情况,如果置位为1，则DHCP服务器使用广播的方式回应，否则使用单播的方式回应。
微软操作系统上的DHCP服务器的回复包即可以是单播,也可以是广播

## Slide 66: 虚拟专用网
本地地址——仅在机构内部使用的 IP 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向因特网的管理机构申请。
全球地址——全球唯一的IP地址，必须向因特网的管理机构申请。
Notes: 66

## Slide 67: RFC 1918 的专用地址 (private address)
10.0.0.0 到 10.255.255.255
172.16.0.0 到 172.31.255.255
192.168.0.0 到 192.168.255.255
这些地址只能用于一个机构的内部通信，而不能用于和因特网上的主机通信。
专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址。在因特网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。
Notes: 67

## Slide 68: 用隧道技术实现虚拟专用网
X
10.1.0.1
部门 A
因特网
部门 B
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
使用隧道技术
本地地址
本地地址
全球地址
网络地址 = 10.1.0.0
（本地地址）
网络地址 = 10.2.0.0
（本地地址）
Notes: 68

## Slide 69: 用隧道技术实现虚拟专用网
X
10.1.0.1
部门 A
因特网
部门 B
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
Y
10.2.0.3
使用隧道技术
加密的从 X 到 Y 的内部数据报
外部数据报的数据部分
源地址：125.1.2.3
目的地址：194.4.5.6
数据报首部
部门 A
部门 B
X
Y
R1
R2
125.1.2.3
194.4.5.6
10.1.0.1
10.2.0.3
虚拟专用网 VPN
Notes: 69

## Slide 70: 内联网 intranet 和外联网 extranet （都是基于 TCP/IP 协议）
由部门 A 和 B 的内部网络所构成的虚拟专用网 VPN 又称为内联网(intranet)，表示部门 A 和 B 都是在同一个机构的内部。
一个机构和某些外部机构共同建立的虚拟专用网 VPN 又称为外联网(extranet)。
部门 A
部门 B
X
Y
R1
R2
125.1.2.3
194.4.5.6
10.1.0.1
10.2.0.3
虚拟专用网 VPN
Notes: 70

## Slide 71: VPN的原理
Y
192.168.1.3
X
172.16.0.3
部门 A
Internet
部门 B
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
172.16.0.0/20
（本地地址）
192.168.1.0/24
（本地地址）
被安全封装的从 X 到 Y 的内部数据报
源地址(隧道起点)：125.1.2.3
目的地址(隧道终点)：194.4.5.6
外部数据报的数据部分
数据报首部
公共网络上看到的被隧道封装后的数据报
部门 A
网络
部门 B
网络
X
Y
R1
R2
125.1.2.3
194.4.5.6
172.16.0.3
192.168.1.3
虚拟专用网 VPN
数据报
Notes: 在VPN隧道的外部用户，由于没有获得授权，因此无法解读或者改变经过隧道协议封装的数据报文；
在加密隧道情况下只能在报文的首部信息中获取隧道端点的地址信息，无法得到隧道内部保护的用户端的真实地址信息；
经过隧道保护的数据通信在安全性上可以达到和使用物理专线通信一样的安全效果，但却可以使用和普通报文传送一样的网络链路，比物理专用网络的构建更灵活、更经济。
网络设备提供商针对不同客户的需求，开发出不同的VPN网络设备，主要为交换机、路由器和防火墙：
  1）路由器式VPN：路由器式VPN部署较容易，只要在路由器上添加VPN服务即可；
  2）交换机式VPN：主要应用于连接用户较少的VPN网络。
VPN的优点：
1）VPN能够让移动员工、远程员工、商务合作伙伴和其他人利用本地可用的高速宽带网连接（如DSL、有线电视或者WiFi网络）连接到企业网络。此外，高速宽带网连接提供一种成本效率高的连接远程办公室的方法。
2）设计良好的宽带VPN是模块化的和可升级的。VPN能够让应用者使用一种很容易设置的互联网基础设施，让新的用户迅速和轻松地添加到这个网络。这种能力意味着企业不用增加额外的基础设施就可以提供大量的容量和应用。
3）VPN能提供高水平的安全，使用高级的加密和身份识别协议保护数据避免受到窥探，阻止数据窃贼和其他非授权用户接触这种数据。
4）完全控制，虚拟专用网使用户可以利用ISP的设施和服务，同时又完全掌握着自己网络的控制权。用户只利用ISP提供的网络资源，对于其它的安全设置、网络管理变化可由自己管理。在企业内部也可以自己建立虚拟专用网。
VPN的缺点：
1）企业不能直接控制基于互联网的VPN的可靠性和性能。机构必须依靠提供VPN的互联网服务提供商保证服务的运行。这个因素使企业与互联网服务提供商签署一个服务级协议非常重要，要签署一个保证各种性能指标的协议。
2）企业创建和部署VPN线路并不容易。这种技术需要高水平地理解网络和安全问题，需要认真的规划和配置。因此，选择互联网服务提供商负责运行VPN的大多数事情是一个好主意。
3）不同厂商的VPN产品和解决方案总是不兼容的，因为许多厂商不愿意或者不能遵守VPN技术标准。因此，混合使用不同厂商的产品可能会出现技术问题。另一方面，使用一家供应商的设备可能会提高成本。
4）当使用无线设备时，VPN有安全风险。在接入点之间漫游特别容易出问题。当用户在接入点之间漫游的时候，任何使用高级加密技术的解决方案都可能被攻破。

## Slide 72: VPN的原理
VPN对数据机密性和完整性的保护
内部子网
管理子网
一般子网
服务子网
重点子网
下属机构
Internet
加密后的数据包
摘要
原始数据包
原始
数据包
对原始数据包进行Hash
Hash
摘要
对原始数据包进行加密
加密后的数据包
加密
来源认证
解密
Hash
加密后的数据包
摘要
加密后的数据包
摘要
原始数据包
合并
VPN网关A
VPN网关B
Notes: 在VPN内部，由于授权用户可以恢复由隧道协议加密的数据报，并进行认证，因此可以读取源端发送的原始报文内容并对来源可信性进行认证；
VPN的隧道端点可以是用户主机、安全网关路由器，视VPN的应用场景而定。

## Slide 73: 远程接入VPN (remote access VPN)
有的公司可能没有分布在不同场所的部门，但有很多流动员工在外地工作。公司需要和他们保持联系，远程接入 VPN 可满足这种需求。
在外地工作的员工拨号接入因特网，而驻留在员工 PC 机中的 VPN 软件可在员工的 PC 机和公司的主机之间建立 VPN 隧道，因而外地员工与公司通信的内容是保密的，员工们感到好像就是使用公司内部的本地网络。

## Slide 74: 网络地址转换 NAT (Network Address Translation)
网络地址转换 NAT 方法于1994年提出。
需要在专用网连接到因特网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器，它至少有一个有效的外部全球地址 IPG。
所有使用本地地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路由器上将其本地地址转换成 IPG 才能和因特网连接。
Notes: 74

## Slide 75: 网络地址转换的过程
内部主机 X 用本地地址 IPX 和因特网上主机 Y 通信所发送的数据报必须经过 NAT 路由器。
NAT 路由器将数据报的源地址 IPX 转换成全球地址 IPG，但目的地址 IPY 保持不变，然后发送到因特网。
NAT 路由器收到主机 Y 发回的数据报时，知道数据报中的源地址是 IPY 而目的地址是 IPG。
根据 NAT 转换表，NAT 路由器将目的地址 IPG 转换为 IPX，转发给最终的内部主机 X。
Notes: 75

## Slide 76: NAT工作机制
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
本地网络
10.0.0/24
报文的源地址(发出时)或目的地址(接收时)都属于10.0.0.0/24的地址
所有从本地网络发出的报文具有相同的单一源IP地址: 138.76.29.7
互联网
不同的源端口号
思考：同一主机不同应用，或者不同主机的同一端口，NAT转换如何处理？

## Slide 77: NAPT工作机制
  出数据报：外出数据报用 NAT IP地址(全局), 新port # 替代 源IP地址(私有), port #
  NAT转换表：每个 (源IP地址, port #)到(NAT IP地址, 新port #) 映射项
  入数据报：对每个入数据报的地址字段用存储在NAT表中的(源IP地址, port #)替代对应的 (NAT IP地址, 新port #)

## Slide 78: NAT与NAPT
NAT
  地址转换表——新旧IP；
  当NAT路由器具有n个全球IP地址是，专用网最多可以同时有n个主机介入因特网；
  通信必须由专用网主机发起。
NAPT
  地址转换表——新旧IP+端口号；
  优缺点

## Slide 79: 网络地址转换
网络地址转换根据不同的IP上层协议进行NAT表项管理
  TCP，UDP，ICMP
传输层TCP/UDP拥有16-bit 端口号字段
  所以一个WAN侧地址可支持60,000个并行连接
  网络地址转换的优势
  节省合法地址，减少地址冲突
  灵活连接Internet
  保护局域网的私密性
  问题或缺点
  违反了IP的结构模型，路由器处理传输层协议
  违反了端到端的原则
  违反了最基本的协议分层规则
  不能处理IP报头加密
  新型网络应用的设计者必须要考虑 NAT场景，如 P2P应用程序