## Slide 1: 第 5 章 运输层(II)
授课教师: 谢怡
csyxie@xmu.edu.cn
Notes: 1

## Slide 2: 5.6 TCP 可靠传输的实现
前移
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
B 期望
收到的序号
前沿
后沿
前移
收缩
根据 B 给出的窗口值
A 构造出自己的发送窗口
TCP 标准强烈不赞成
发送窗口前沿向后收缩
Notes: 2

## Slide 3
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口位置不变
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
P1
P2
P3
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
未按序收到
可用窗口
A 发送了 11 个字节的数据
P3 – P1 = A 的发送窗口（又称为通知窗口）
P2 – P1 = 已发送但尚未收到确认的字节数
P3 – P2 = 允许发送但尚未发送的字节数（又称为可用窗口）
Notes: 3

## Slide 4
允许发送但尚未发送
A 的发送窗口向前滑动
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送并收到确认
不允许
发送
已发送
但未收到确认
56
P1
P2
P3
允许接收
B 的接收窗口向前滑动
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送确认
并交付主机
不允许
接收
56
未按序收到
A 收到新的确认号，发送窗口向前滑动
先存下，等待缺少的数据到达
Notes: 4

## Slide 5
不允许
发送
已发送并收到确认
A 的发送窗口已满，有效窗口为零
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
P1
P2
P3
A 的发送窗口内的序号都已用完，
但还没有再收到确认，必须停止发送。
Notes: 5

## Slide 6: TCP buffering
Application buffer
Socket send buffer
Kernel
Application
Application data
Application segmentation
TCP segmentation (segments not larger than MSS)
Application buffer
Application data
Socket receive buffer

## Slide 7: 发送缓存
最后被确认
的字节
发送应用程序
发送缓存
最后发送
的字节
发送窗口
已发送
TCP
序号增大
Notes: 7

## Slide 8: 接收缓存
接收应用程序
已收到
接收窗口
TCP
接收缓存
下一个读取
的字节
序号增大
下一个期望收到的
字节（确认号）
Notes: 8

## Slide 9: 发送缓存与接收缓存的作用
发送缓存用来暂时存放：
  发送应用程序传送给发送方 TCP 准备发送的数据；
  TCP 已发送出但尚未收到确认的数据。
接收缓存用来暂时存放：
  按序到达的、但尚未被接收应用程序读取的数据；
  不按序到达的数据。
Notes: 9

## Slide 10: Buffers and advertised window
P2
P1
TCP
TCP
LastByteAcked
LastByteSent
LastByteWritten
NextByteExpected
LastByteRcvd
LastByteRead
LastByteAcked  LastByteSent
LastByteSent  LastByteWritten
LastByteRead < NextByteExpected
NextByteExpected  LastByteRcvd + 1
MaxRcvBuffer
AdvWnd
LastByteRcvd - LastByteRead < MaxRcvBuffer
AdvWnd = MaxRcvBuffer - ((NextByteExpected - 1) - LastByteRead)
LastByteSent - LastAcked  AdvWnd
EffectiveWnd
EffectiveWnd = AdvWnd - (LastByteSent - LastByteAcked)
MaxSendBuf
LastByteWritten - LastByteAcked < MaxSendBuf

## Slide 11: Discussion
In an acceptable ACK
  LastByteAcked+1  AckNo  LastByteSent+1
  AckNo = LastByteAcked+1 is a duplicate ACK.
When a segment is retransmitted, LastByteSent is set to an older value.
What is the condition for “all segments have been acknowledged?”
LastByteRead<NextByteExpected  LastByteRcvd
  When NextByteExpected = LastByteRcvd+1 ?
Advertise the TCP sender about
  rcv_wnd= MaxRcvBuffer-[(NextByteExpected-1)-LastByteRead]

## Slide 12: 需要强调三点
A 的发送窗口并不总是和 B 的接收窗口一样大（因为有一定的时间滞后）。
TCP 标准没有规定对不按序到达的数据应如何处理。通常是先临时存放在接收窗口中，等到字节流中所缺少的字节收到后，再按序交付上层的应用进程。
TCP 要求接收方必须有累积确认的功能，这样可以减小传输开销。接收方也可以在自己有数据发送时再稍带确认信息。
  接收方不能过分推迟发送确认，why?
  不常发生确认“稍带”， why?
Notes: 12

## Slide 13: Acknowledgement strategies
Send an ACK for every segment received (RFC 793).
  Cumulative acknowledgments
  When a out-of-ordered segment is received, send a duplicate ACK.
Delayed acknowledgments (RFC 1122)
Selective acknowledgments (SACKs)

## Slide 14: Cumulative acknowledgements
Cumulative ACKs
  An acknowledgment confirms the receipt of all unacknowledged data with a smaller sequence number
With cumulative ACKs,
  the receiver can only acknowledge a segment if all previous segments have been received
  the receiver cannot selectively acknowledge blocks of segments (e.g., SACK for S0-S3 and S5-S7 , but not for S4)
  Note: the use of cumulative ACKs imposes constraints on the retransmission schemes
    In case of an error, the sender may need to retransmit all data that has not been acknowledged (go-back-n ARQ).

## Slide 15: Example: cumulative ACKs
SeqNo=0 10 bytes
A
B
SeqNo=10 10 bytes
ACK 10
ACK 40
ACK 100
SeqNo=20 10 bytes
SeqNo=30 10 bytes
SeqNo=40 10 bytes
SeqNo=50 10 bytes
SeqNo=60 10 bytes
SeqNo=70 10 bytes
SeqNo=80 10 bytes
SeqNo=90 10 bytes
ACK 20
ACK 70

## Slide 16: Delayed acknowledgement
Goal: Avoid to send ACK packets that do not carry data.
  Within the delay, the receiver will have data ready to be sent to the receiver.
  The ACK can be piggybacked with a data segment
Delayed ACK is not used when packets arrive out of order.
In a stream of MSS-sized segments, there should be an ACK for at least every second segment.
Should not delay sending acknowledgment for more than 500ms (delay ACK timer).
  Newer systems use 200ms instead (any time between 0 and 200ms).
  Excessive delays on ACKs can disturb the round-trip timing and packet “clocking” algorithms.

## Slide 17
Because of delayed ACKs, an ACK is often observed for every other segment.
What will happen if the 10-byte segment which begins with SN=20 is lost?
Example of delayed ACKs
SeqNo=0 10 bytes
A
B
SeqNo=10 10 bytes
ACK 20
ACK 40
ACK 50
ACK 90
SeqNo=20 10 bytes
SeqNo=30 10 bytes
SeqNo=40 10 bytes
SeqNo=50 10 bytes
SeqNo=60 10 bytes
SeqNo=70 10 bytes
SeqNo=80 10 bytes
Max. Delay for an ACK
ACK 70

## Slide 18: Selective ACKs
When multiple segments are lost, the sender either
  wait a roundtrip time to find out about each lost segment, or
  to unnecessarily retransmit segments which have been correctly received.
SACK allows a receiver to acknowledge noncontiguous blocks of segments to the sender.
  The SACK option does not change
  the meaning of AckNo in the TCP header.
  SACK-Permitted option sent in
  a SYN segment.
  SACK option sent in data segments.

## Slide 19: 5.6.3 选择确认 SACK (Selective ACK)
接收方收到了和前面的字节流不连续的两个字节块。
如果这些字节的序号都在接收窗口之内，那么接收方就先收下这些数据，但要把这些信息准确地告诉发送方，使发送方不要再重复发送这些已收到的数据。

## Slide 20: 接收到的字节流序号不连续
1 1000 1501 3000 3501 4500
确认号 = 1001
L1 = 1501
L2 = 3501
R1 = 3001
R1 = 4501
…
…
连续的字节流
…
…
…
第一个字节块
第二个字节块
和前后字节不连续的每一个字节块都有两个边界：
左边界和右边界。图中用四个指针标记这些边界。
第一个字节块的左边界 L1 = 1501，但右边界 R1 = 3001。
左边界指出字节块的第一个字节的序号，但右边界减 1 才是
字节块中的最后一个序号。
第二个字节块的左边界 L2 = 3501，而右边界 R2 = 4501。

## Slide 21: RFC 2018 的规定
如果要使用选择确认，那么在建立 TCP 连接时，就要在 TCP 首部的选项中加上“允许 SACK”的选项，而双方必须都事先商定好。
如果使用选择确认，那么原来首部中的“确认号字段”的用法仍然不变。只是以后在 TCP 报文段的首部中都增加了 SACK 选项，以便报告收到的不连续的字节块的边界。
由于首部选项的长度最多只有 40 字节，而指明一个边界就要用掉 4 字节，因此在选项中最多只能指明 4 个字节块的边界信息。Why？

## Slide 22: 5.6.2 超时重传时间的选择
重传机制是 TCP 中最重要和最复杂的问题之一。
TCP 每发送一个报文段，就对这个报文段设置一次计时器。只要计时器设置的重传时间到但还没有收到确认，就要重传这一报文段。
Notes: 22

## Slide 23: Retransmissions and timeouts
BSD uses a coarse-grain timer for TCP’s six timers.
  TCP timers: connection-establishment, retransmission, persist, keepalive, FIN_WAIT, TIME_WAIT
  The coarse-grain timer ticks off every 500ms.
The retransmission timeout (RTO) is bounded between 1 and 64 seconds, and a function of the round-trip time (RTT) estimate.
  If over-estimate RTO, delay the retransmission.
  If under-estimate RTO, inject duplicate packets into the network.
  It also depends on the time of starting the timer in reference to the coarse-grain timer.

## Slide 24: Round-trip time
The RTT is based on time difference between segment transmission and ACK
But:
  TCP does not ACK each segment
  Each connection has only one timer

## Slide 25: 往返时延的方差很大
由于 TCP 的下层是一个互联网环境，IP 数据报选择的路由变化很大。因而运输层的往返时间的方差也很大。
时间
数据链路层
运输层
T1
T2
T3
往返时间的
概率分布
Notes: 25

## Slide 26: 加权平均往返时间
TCP 保留了 RTT 的加权平均往返时间 RTTS（i.e.平滑的往返时间）。
第一次测量到 RTT 样本时，RTTS 值就取为所测量到的 RTT 样本值。以后每测量到一个新的 RTT 样本，就按下式重新计算一次 RTTS：
新的 RTTS  (1  )  (旧的 RTTS)
   (新的 RTT 样本) (5-4)
公式中，0    1。
  若  很接近于零，表示 RTT 值更新较慢。
  若选择  接近于 1，则表示 RTT 值更新较快。
  RFC 2988 推荐的  值为 1/8，即 0.125。

## Slide 27: 超时重传时间 RTO (RetransmissionTime-Out)
RTO 应略大于上面得出的加权平均往返时间 RTTS。
新的 RTO 新的 RTTS + 4 新的 RTTD (5-5)
RTTD 是 RTT 的偏差的加权平均值。
RFC 2988 : 第一次测量时，RTTD 值取为测量到的 RTT 样本值的一半。在以后的测量中，则使用下式计算加权平均的 RTTD：
新的 RTTD = (1  )  (旧的RTTD)
+   旧的 RTTS  新的 RTT 样本 (5-6)
 是个小于 1 的系数，其推荐值是 1/4，即 0.25。
Notes: Originally, the timeout value RTO is set to RTT.  is usually set to 2.
RFC 2988基于Jacobson/Karels algorithm (http://www.ssfnet.org/Exchange/tcp/tcpTutorialNotes.html),但不完全相同。

## Slide 28: 往返时间的测量相当复杂
TCP 报文段 1 没有收到确认。重传（即报文段 2）后，收到了确认报文段 ACK。
如何判定此确认报文段是对原来的报文段 1 的确认，还是对重传的报文段 2 的确认？
往返时间 RTT?
发送一个
TCP 报文段
超时重传
TCP 报文段
收到 ACK
时间
1
2
往返时间 RTT?
是对哪一个报文段
的确认？
Notes: 28

## Slide 29: Karn 算法
在计算平均往返时间 RTT 时，只要报文段重传了，就不采用其往返时间样本。
这样算的加权平均往返时间 RTTS 和超时重传时间 RTO 较准确。
Karn’s Algorithm:
  Don’t update RTT on any segments that have been retransmitted.
  Each time when TCP retransmits, it sets: RTOn+1 = min ( 2 RTOn, 64) (exponential backoff)
Notes: 29

## Slide 30: 修正的 Karn 算法
报文段每重传一次，就把 RTO 增大一些：
新的 RTO    (旧的 RTO)
系数  的典型值是 2 。
当不再发生报文段的重传时，才根据报文段的往返时延更新平均往返时延 RTT 和超时重传时间 RTO 的数值。
实践证明，这种策略较为合理。
Notes: 30

## Slide 31: Exponential backoff
Scenario: File transfer between two machines. Disconnect cable.
The interval between retransmission attempts in seconds is:
1.03, 3, 6, 12, 24, 48, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64.
Time between retransmissions is doubled each time (Exponential Backoff Algorithm)
Timer is not increased beyond 64 seconds
TCP gives up after 13th attempt and 9 minutes.

## Slide 32: 小结(I)
TCP的滑动窗口机制
  几个重要的指针，发送缓存与接收缓存
  发送窗口和接收窗口
  通告窗口和有效发送窗口
ACK的策略
  基本类型：累积型ACK/选择型ACK
  延迟ACK
TCP的六个重要定时器
超时重传的实现
  RTO的意义和范围
  RTT的采样，实时更新(Karn算法的补充)

## Slide 33: 5.7 TCP 的流量控制
一般说来，我们总是希望数据传输得更快一些。但如果发送方把数据发送得过快，接收方就可能来不及接收，这就会造成数据的丢失。
流量控制(flow control)就是让发送方的发送速率不要太快，既要让接收方来得及接收，也不要使网络发生拥塞。
利用滑动窗口机制可以很方便地在 TCP 连接上实现流量控制。
Notes: 33

## Slide 34: TCP的窗口管理机制
基于确认和可变窗口大小
窗口大小为0时，正常情况下，发送方不能再发TCP段，但有两个例外
  紧急数据可以发送；
  为防止死锁，发送方可以发送1字节的TCP段，以便让接收方重新声明确认号和窗口大小。

## Slide 35: 流量控制举例
seq = 1, DATA
seq = 201, DATA
seq = 401, DATA
seq = 301, DATA
seq = 101, DATA
seq = 201, DATA
seq = 501, DATA
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节
A 发送了序号 101 至 200，还能发送 200 字节
A 发送了序号 301 至 400，还能再发送 100 字节新数据
A 发送了序号 1 至 100，还能发送 300 字节
A 发送了序号 401 至 500，不能再发送新数据了
A 超时重传旧的数据，但不能发送新的数据
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节
A 发送了序号 501 至 600，不能再发送了
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
丢失！
A 向 B 发送数据。在连接建立时， B 告诉 A：“我的接收窗口 rwnd = 400（字节）”。

## Slide 36: Zero-window
blocked
RcvBuf full
AdvWnd=0
RcvBuf available
AdvWnd=40
unblock
Receiver announcement of window-open is not reliable - deadlock
RcvBuf available
RcvBuf full
AdvWnd=0
blocked
AdvWnd=0
AdvWnd=39
unblock
TCP employs 1-byte triggering
smart sender, dumb-receiver

## Slide 37: 持续计时器 (persistence timer)
TCP 为每一个连接设有一个持续计时器。
只要 TCP 连接的一方收到对方的零窗口通知，就启动持续计时器。
若持续计时器设置的时间到期，就发送一个零窗口探测报文段（仅携带 1 字节的数据），而对方就在确认这个探测报文段时给出了现在的窗口值。
若窗口仍然是零，则收到这个报文段的一方就重新设置持续计时器。
若窗口不是零，则死锁的僵局就可以打破了。

## Slide 38: Persist timer
Solution: A sender uses a persist timer to periodically send a window probe when the receive window closes up.
  Exponential backoff until the period reaches a limit, say 2 minutes.
  Then a window probe is sent every 2 minutes until the window opens up or either side of the application closes.
The window probe contains 1 byte of data.
TCP is always allowed to send 1 byte of data beyond the end of a closed window.

## Slide 39: 5.7.2 必须考虑传输效率
如何控制 TCP 报文段的发送时机？
  第一种机制是 TCP 维持一个变量，它等于最大报文段长度 MSS。只要缓存中存放的数据达到 MSS 字节时，就组装成一个 TCP 报文段发送出去。
  第二种机制是由发送方的应用进程指明要求发送报文段，即 TCP 支持的推送(push)操作。
  第三种机制是发送方的一个计时器期限到了，这时就把当前已有的缓存数据装入报文段（但长度不能超过 MSS）发送出去。

## Slide 40: 改进传输层的性能(1)
策略1：发送方缓存应用程序数据，等到形成一个较大的段再发出；
策略2：在有可能进行“捎带”的情况下，接收方延迟发送确认段；
策略3：使用Nagle算法：
  当应用程序每次向传输实体发出一个字节时，传输实体发出第一个字节，并缓存所有其后字节直至收到对第一个字节的确认；
  然后将已缓存的所有字节组段发出并对再收到的字节缓存，直至收到下一个确认；
  如果数据足够多（>1/2 MSS 或者1 MSS）,可以直接发送新分组。

## Slide 41: 改进传输层的性能(2)
策略4：使用Clark算法解决傻窗口症状（silly window syndrome）
  傻窗口症状：当应用程序一次从传输层实体读出一个字节时，传输层实体会产生一个一字节的窗口更新段，使得发送方只能发送一个字节；
  解决办法：限制接收方只有在具备一半的空缓存或最大段长的空缓存时，才产生一个窗口更新段。

## Slide 43: Silly window syndrome (RFC 813)
SWS problem: a stable pattern of small incremental window movements.
  Receiver’s window is just opened
    it’s very small
    sender fulfills it soon
    … and causes the window closed again
  Sender’s window moves by a very small amount.
  The sender is forced to send small segments.
Reason？
  Sender is too aggressive.

## Slide 44: Solutions of SWS
Receiver
  Delayed ACKs (probably with a new window update)
    May not send ACKs too frequent
  Send a window update only if it could advance a “significant amount” (e.g., 35%～50%*MaxRcvBuffer or 2*MSS).
    May not increase rcv_wnd by small amounts.
  After advertising zero window, delays advertising window open until it is opened to MSS
Sender
  Nagle algorithm

## Slide 45: Nagle algorithm
  How long does sender delay sending data? Strategies: timer-based vs self-clocking
  too long: hurts interactive applications
  too short: poor network utilization
Solution: Nagle’s Rule
  Each TCP connection can have only one small segment outstanding that has not been acknowledged.
  When application generates additional data
    if fills a max segment (and window open): send it
    else
      if there is unack’ed data in transit: buffer it until ACK arrives
      else: send it
  Acknowledgment can be treated as a timer firing, triggering transmission of more data
Result: Reduce the amount of small segments. (can be disabled)

## Slide 46: Temporary deadlocks
Temporary deadlocks is a result of an interaction between Nagle algorithm and the receiver-side SWS algorithms.
  Nagle algorithm prevents the sender from sending more data.
  The delayed ACK algorithm and window update algorithm prevent the receiver from sending ACK and window updates.
For example, the send window = 2*MSS and the data passed to the TCP socket buffer is slightly less than 4*MSS. (Homework)

## Slide 47: Example

## Slide 48: Other issues about deadlocks
Similar temporary deadlocks can occur when
  there is an application buffer tearing,
  the socket send buffer is not large enough, and
  the MTU is too large.
  Zero advertised window (discussed before)

## Slide 49: 小结(2)
用滑动窗口实现流量控制
  基于确认，发送窗口可变
  意外情况
    紧急数据，零窗口问题——smart sender, dumb-receiver，persistence timer
传输层的性能改进策略
  大报文传送/延迟ACK
  Nagle算法/解决silly window syndrome问题
  临时性死锁的讨论