## Slide 1: 第 2 章 物理层
授课老师：谢 怡
csyxie@xmu.edu.cn

## Slide 2: 2.1 物理层的基本概念
物理层提供机械的、电气的、功能的和规程的特性，目的是启动、维护和关闭数据链路实体之间进行比特传输的物理连接。连接可能通过中继系统，在中继系统内的传输也是在物理层的。
  机械特性 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。
  电气特性 指明在接口电缆的各条线上出现的电压范围。
  功能特性 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
  过程特性 指明对于不同功能的各种可能事件出现顺序。
Notes: 计算机内部—数据并行传输
传输媒体—数据串型传输（大部分）

## Slide 3: 物理层功能
位置：物理层是网络体系结构中的最低层
  是连接计算机的具体物理设备吗？×不是
  是负责信号传输的具体物理媒体吗？×不是
功能：如何在连接各计算机的传输媒体上传输数据比特流
  数据链路层将数据比特流传送给物理层
  物理层将比特流按照传输媒体的需要进行编码
  然后将信号通过传输媒体传输到下一个节点的物理层
作用：尽可能地屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异
  为数据链路层提供一个统一的数据传输服务
TCP/IP 5层模型

## Slide 4: 物理层机械特性
涉及接口的物理结构，通常采用接线器来实现机械上的连接
定义接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等
各种类型物理接口
Notes: 图中分别是RJ-45接口，RS-232-C接口，光纤接口，USB接口，接口固定和锁定装置，可以RS-232-C接口为例说明引线数目和排列（2排，5+4）。

## Slide 5: 物理层功能特性
描述接口执行的功能，定义接线器的每一引脚(针，Pin)的作用
引脚 | 信号
1 | TD+(发送数据，正向差分信号)
2 | TD-(发送数据，负向差分信号)
3 | RD+(接收数据，正向差分信号)
4 | 未使用
5 | 未使用
6 | RD-(接收数据，负向差分信号)
7 | 未使用
8 | 未使用
针脚 | 符号 | 方向 | 说明
1 | DCD | 输入 | 数据载波检测
2 | RXD | 输入 | 接收数据
3 | TXD | 输出 | 发送数据
4 | DTR | 输出 | 数据终端准备好
5 | GND | - | 信号地
6 | DSR | 输入 | 数据装置准备好
7 | RTS | 输出 | 请求发送
8 | CTS | 输入 | 允许发送
9 | RI | 输入 | 振铃指示
RS-232-C DB-9接口功能特性
10BASE-T RJ-45 接口功能特性
Notes: 10BASE-T：是双绞线以太网，1990年由IEEE新认可的，编号为IEEE802.3i，T表示采用双绞线，现10BASE－T 采用的是非屏蔽双绞线（UTP）。
RJ-45：是布线系统中信息插座（即通信引出端）连接器的一种，连接器由插头（接头、水晶头）和插座（模块）组成，插头有8个凹槽和8个触点。RJ是Registered Jack的缩写，意思是“注册的插座”。在FCC（美国联邦通信委员会标准和规章）中RJ是描述公用电信网络的接口，计算机网络的RJ-45是标准8位模块化接口的俗称。
RS-232-C：全称是EIA-RS-232-C标准，其中EIA(Electronic Industry Association）代表美国电子工业协会，RS（recommended standard）代表推荐标准，232是标识号，C代表RS-232的最新一次修改（1969）。
DB-9：串行通信接口RS-232-C 9针。

## Slide 6: 物理层过程特性
指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序
启呼(摘机)
振铃信号
拨号信号
占用信号
应答(摘机)
前向拆线信号
选择信号(路由信号)
回铃音信号
复原(挂机)
应答信号
反向挂机信号
通话
拆线证实信号
复原(挂机)
功能：建立通信通道
功能：传输
功能：撤销通信通道
拨号连接事件序列
挂机拆线事件序列
用户线信号
局间信号
用户线信号
交换机
交换机
用户线
用户线
中继线
主叫
被叫
过程特性示例：电话通信

## Slide 7: 物理层常用标准
广播通信线路：一条公共通信线路连接多个结点
广播通信线路的物理层标准
  传统以太网IEEE 802.3：10BASE-T等
  快速以太网
  千兆以太网
  万兆以太网
  无线局域网
数据率(Mbps)
基带传输
双绞线
10Base-T
广播通信线路(以太网)
广播通信线路的物理层标准
  802.3：10BASE-2，10BASE-5，
  10BASE-T
  802.3u：100BASE-T，100BASE-TX，
  100BASE-T4，100BASE-FX
  802.3z：1000BASE-T，1000BASE-CX，
  1000BASE-LX，1000BASE-SX
  802.3ae：LAN PHY，WAN PHY
  802.15.4：无线个人区域网WPAN
Notes: IEEE 802.3：10M以太网标准；
IEEE 802.3u：100M的快速以太网标准；
IEEE 802.3ab和IEEE 802．3z：1G比特以太网标准；
IEEE 802.3ae：10G比特以太网标准。
IEEE 802.3系列通信标准仅描述了OSl分层模型中的最低两层协议（物理层和数据链路层）由于低层都采用802协议标准，所以他们都是可以互通的
IEEE802.3z 光纤介质千兆以太网标准规范
802.15.4一般指IEEE 802.15.4。IEEE 802.15.4是一种技术标准，它定义了低速率无线个域网 （LR-WPAN）的协议
100 Base FX使用光纤作为传输介质
100 Base-T4是一个4对线系统，但是它采用半双工传输模式，传输媒体采用3类、4类、5类无屏蔽双绞线UTP的4对线路进行100Mbps的数据传输
100Base-TX使用的传输介质与10Base-T一样都是双绞线。但是由于传输信号的频率较高，需要使用较高的质量的双绞线，

## Slide 8: 2.2.1 数据通信系统的模型
传输
系统
输入信息
输入数据
发送
的信号
接收
的信号
输出数据
源点
终点
发送器
接收器
调制解调器
PC 机
公用电话网
调制解调器
数字比特流
数字比特流
模拟信号
模拟信号
输入
汉字
显示
汉字
数据通信系统
源系统
目的系统
传输系统
输出信息
PC 机

## Slide 9: 数据通信基本概念
主要内容
  研究信号在通信信道上传输时的数学表示及其所受到的限制
傅立叶分析
  在网络通信中，信息是以电磁信号（或简称信号）的形式传输的
  电磁信号是时间的函数（时域观）
  也可以表示成频率的函数（频域观）
  对于理解数据传输来讲，信号的频域观比时域观更重要
时域观
  从时间函数的角度来看，电磁信号分为模拟信号和数字信号
  模拟信号的信号强度随着时间平滑变化，或者说信号中没有突变或不连续的地方。
  数字信号的信号强度在一段时间内保持一个恒定值，然后又变成另外一个恒定值
频域观
  基本定义
    当一个信号的所有频率成分是某一个频率的整数倍时，该频率被称为基本频率
    信号的周期等于基本频率的周期
  傅立叶分析

## Slide 10: 几个术语
消息(message)——如话音、文字、图像等。
数据(data)——运送消息的实体，特定方式表示的信息。
信号(signal)——数据的电气的或电磁的表现。
  “模拟的”(analogous)——代表消息的参数的取值是连续的。
  “数字的”(digital)——代表消息的参数的取值是离散的。
  码元(code)——在使用时间域（或简称为时域）的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形。
信道(channel)——向某一方向传送信息的媒体。

## Slide 11: 信号发送方式
  模拟信号发送（模拟信道）
    模拟数据(声音)
    数字数据(二进制脉冲)
  数字信号发送（数字信道）
    模拟数据
    数字数据(二进制脉冲)
  数字信号发送的优点是：价格便宜，对噪声不敏感；
  缺点是：易受衰减，频率越高，衰减越厉害。
电话系统
调制解调器
MODEM
编码解码器
CODEC
数字
编码解码器

## Slide 12: 2.2.2 有关信道的几个基本概念
单向通信（单工通信）——只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
双向交替通信（半双工通信）——通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
双向同时通信（全双工通信）——通信的双方可以同时发送和接收信息。

## Slide 13: 基带(BASEBAND)和带通(BAND PASS)信号
基带信号（即基本频带信号），来自信源的信号。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。
基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此必须对基带信号进行调制(modulation)。
  基带调制——仅仅对基带信号的波形进行变换，亦称编码
  带通调制——把基带信号经过载波调制后，把信号的频率范围搬移到较高的频段以便在模拟信道中传输（此带通信号仅在一段频率范围内能够通过信道）

## Slide 14: 最基本的带通调制方法
根据傅立叶分析，任何电磁信号可以由若干具有不同振幅、频率和相位的周期模拟信号（正弦波）组成。
  任何一个周期为T的有理周期性函数 g(t) 可分解为若干项（可能无限多项）正弦和余弦函数之和。
  调幅(AM)：载波的振幅随基带数字信号而变化
  调频(FM)：载波的频率随基带数字信号而变化
  调相(PM) ：载波的初始相位随基带数字信号而变化
多元制的振幅相位混合调制方式
  例如，正交振幅调制（QAM）

## Slide 15: Illustration of A Carrier
Carrier
  – Usually a sine wave
  – Oscillates continuously
Frequency of carrier fixed

## Slide 16: 基本的带通调制方法
0
1
0
0
1
1
1
0
0
基带信号
调幅
调频
调相

## Slide 17: 常见的进制调制方式
BPSK使用了基准的正弦波和相位反转的波浪，使一方为0，另一方为1，从而可以同时传送接受2值(1比特)的信息
QPSK是一种四进制相位调，制采用移相方式QPSK，每个点2比特信息，具有良好的抗噪特性和频带利用率通信业务
QAM全称正交幅度调制是是一种数字调制方式，产生的方法有正交调幅法和复合相移，16QAM是指包含16种符号的QAM调制方式
Notes: BPSK (Binary Phase Shift Keying)-------二进制相移键控。是把模拟信号转换成数据值的转换方式之一，利用偏离相位的复数波浪组合来表现信息键控移相方式。BPSK使用了基准的正弦波和相位反转的波浪，使一方为0，另一方为1，从而可以同时传送接受2值(1比特)的信息。
正交相移键控（Quadrature Phase Shift Keying，QPSK）是一种数字调制方式。它分为绝对相移和相对相移两种。由于绝对相移方式存在相位模糊问题，所以在实际中主要采用相对移相方式DQPSK。
QPSK是一种四进制相位调制，具有良好的抗噪特性和频带利用率，广泛应用 于卫星链路、数字集群等通信业务。

## Slide 18: 正交振幅调制 QAM
r

(r, )
可供选择的相位有 12 种，
而对于每一种相位有 1 或
2 种振幅可供选择。
由于4 bit 编码共有16 种不同的
组合，因此这 16 个点中的每个
点可对应于一种 4 bit 的编码。
若每一个码元可表示的比特数越多，则在接收端进行
解调时要正确识别每一种状态就越困难。
举例
QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION

## Slide 19: 数字数据用数字信号表示
离散的数字信号可以用不连续的电压或电流的脉冲序列表示。每个脉冲代表一个信号单元，称为码元；每秒钟发送的二进制码元的数目称为"码速"。
单极性码:
  有电流发出表示二进制的”1”
  无电流发出则代表”0”
  码元时间中心是采样时间,判决门限为半幅度电平,即0.5. 若接收到信号在0.5-1之间,就判为1。
双极性码
  “1”码是正电流,“0”码是负电流,正和负的幅度相等。

## Slide 20: 常用的几种编码方式
  不归零制码（NRZ：Non-Return to Zero）
    原理：用两种不同的电平分别表示二进制信息“0”和“1”，低电平表示“0”，高电平表示“1”
    缺点：
      难以分辨一位的结束和另一位的开始
      发送方和接收方必须有时钟同步
      若信号中“0”或“1”连续出现，信号直流分量将累加
    结论：容易产生传播错误
Notes: 研究数据在信号传输过程中如何进行编码(变换)

## Slide 21: 数据编码技术
曼彻斯特码（Manchester），也称相位编码
  原理：每一位中间都有一个跳变，从低跳到高表示“0”，从高跳到低表示“1”
  优点：克服了NRZ码的不足。每位中间的跳变即可作为数据，又可作为时钟，能够自同步
差分曼彻斯特码（Differential Manchester）
  原理：每一位中间都有一个跳变，每位开始时有跳变表示“0”，无跳变表示“1”。位中间跳变表示时钟，位前跳变表示数据
  优点：时钟、数据分离，便于提取

## Slide 22: 常用的编码方式
NRZI: Encode 1s using “transitions”; 0s keep current level.
Manchester: XOR NRZ-encoded signal and clock.
Clock recovery depends on transitions. To keep clocks in sync, the more transitions the better; too few and clocks will drift.
Notes: 单极性归零码,当发"1"码时,发出正电流,但持续时间短于一个码元的时间宽度,即发出一个窄脉冲;当发"0"码时,仍然完全不发送电流,所以称这种码为单极性归零码。
双极性不归零码："1"码和"0"码都有电流，但是"1"码是正电流，"0"码是负电流，正和负的幅度相等，故称为双极性码。此时的判决门限为零电平，接收端使用零判决器或正负判决器，接收信号的值若在零电平以上为正，判为"1"码;若在零电平以下为负，判为"0"码。
NRZ-I (No Return Zero-Inverse) 非归零反相编码：翻转代表0，不变代表1
在曼彻斯特编码中，每一位的中间有一跳变，位中间的跳变既作时钟信号，又作数据信号；从高到低跳变表示“1”，从低到高跳变表示“0”。

## Slide 23: 模拟数据用数字信号表示
在发送端设置一个模拟-数字转换器（称为编码器），在接收端设置一个数字-模拟转换器（称为解码器）。
对模拟信号进行数字化编码的最常见的方法是脉冲编码调制PCM（Pulse Code Modulation）。
  模拟信号----采样----电平量化-----编码-----数字信号
  如：对4kHz的电话信道，产生8位数字序列，每秒采样8000次
增量调制方法DM
Notes: 为保证话音在还原时的质量，每个采样的话音用8位数字信号表示，即有256个不同的电平值来代表话音的高低（2的8次方），由于采样频率为8000Hz，所以1秒钟输出的二进制为64k，因此编码后的码率是8bit x 8kHz = 64kbps，64kb/s。
常见的音频编码位数有8bit、16bit、32bit等几种，编码位数越多，量化间隔越小，音频质量越高，同时需要的传输带宽也越大。

## Slide 24: 2.2.3 信道的极限容量
任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。
数字通信的优点——对失真信号的容忍度
码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，或噪声干扰越大，或传输媒体质量越差，在信道的输出端的波形的失真就越严重。

## Slide 25: 数字信号通过实际的信道
有失真，但可识别
失真大，无法识别
实际的信道
（带宽受限、有噪声、干扰和失真）
发送信号波形
接收信号波形
发送信号波形
实际的信道
（带宽受限、有噪声、干扰和失真）
接收信号波形

## Slide 26: 信道能够通过的频率范围
1924 年，奈奎斯特(Nyquist)就推导出了著名的奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下，为了避免码间串扰，码元的传输速率的上限值。
在任何信道中，码元传输的速率是有上限的，否则就会出现码间串扰的问题，使接收端对码元的判决（即识别）成为不可能。
如果信道的频带越宽，也就是能够通过的信号高频分量越多，那么就可以用更高的速率传送码元而不出现码间串扰。

## Slide 27: 信道的最大数据传输速率
1924年，奈魁斯特(H. Nyquist)推导出无噪声有限带宽信道的最大数据传输率公式
  数据传输率 = 2W*log2V ，单位：BPS
  任意信号通过一个带宽为W的低通滤波器，则每秒采样2W次就能完整地重现该信号(采样频率超过2W次/秒呢？)，信号电平(离散级数)分为V级。
    已知电话信道带宽是4kHz, PCM产生8位数字序列，其采样频率应该是多少？
    如果有四种信号，分别表示00，01，10，11，那么一个信号就表示2位，最大数据传输率是多少？
Notes: 电话是标准的8khz采样率
4W bps

## Slide 28: Applications Of Nyquist’s Theorem
For RS-232
  – V is 2 because RS-232 uses two values, +15 or -15 volts, to encode data bits
  – Speed = 2Wlog22 = 2W
For phase-shift encoding
  – Suppose V is 8 (possible shifts)
  – Speed = 2Wlog28 = 6W

## Slide 29: (2) 信噪比
香农(Shannon)用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率。
信道的极限信息传输速率 C 可表达为
C = W log2(1+S/N)，单位：比特每秒
  W 为信道的带宽（以 Hz 为单位）；
  S 为信道内所传信号的平均功率；
  N 为信道内部的高斯噪声功率。
  热噪声出现的大小用信噪比（信号功率S与噪声功率N之比）来衡量，10log10S/N，单位：分贝
    电话系统的典型信噪比为30dB，S/N=?
  与信号电平级数、采样速度无关。
Notes: S/N=1000

## Slide 30: Application Of Shannon’s Theorem
Conventional telephone system
  – Engineered for voice
  – Bandwidth is 3000 Hz
  – Signal-to-noise ratio is approximately 1000
  – Effective capacity is
  3000 log2(1 + 1000) = ~30000 bps
Conclusion: dialup modems have little hope of exceeding 28.8 Kbps
Notes: 直接计算29.9 kpbs

## Slide 31
克劳德·艾尔伍德·香农（Claude Elwood Shannon ，1916年4月30日—2001年2月24日）是美国数学家、信息论的创始人。1936年获得密歇根大学学士学位，1940年在麻省理工学院获得硕士和博士学位，1941年进入贝尔实验室工作。香农提出了信息熵的概念，为信息论和数字通信奠定了基础
信道的最大数据传输速率
1948年，香农(C. Shannon)把奈魁斯特的工作扩大到信道受到随机（热）噪声干扰的情况
随机噪声出现的大小用信噪比（信号功率S与噪声功率N之比）来衡量，10log10S/N，单位：分贝
  电话系统的典型信噪比为30db
香农定理
  带宽为 W 赫兹，信噪比为S/N的任意信道的最大数据传输率为：Wlog2(1 + S/N) (bps)
  此式是利用信息论得出的，具有普遍意义
  与信号电平级数、采样速度无关
  此式仅是上限，难以达到
Notes: 在通信科学建立初期，对信息并没有公认的定义。到1975年才有人对信息的定义做过统计，共有39种。

## Slide 32: 香农公式表明
信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。
若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限（当然实际信道不可能是这样的），则信道的极限信息传输速率 C 也就没有上限。
实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。

## Slide 33: 请注意
对于频带宽度已确定的信道，如果信噪比不能再提高了，并且码元传输速率也达到了上限值，还有什么办法提高信息的传输速率？
可用编码让每一个码元携带更多比特的信息量，例如调相
      0度和180度的平移,一个时间间隔传输1位信息
      45/135/225/315度的平移，一个时间间隔可以传输几位信息？
Notes: 奈氏准则激励大家去探索先进的编码技术，使每一个码元表示任意多个比特。
香农定理告诫大家，在有噪音的信道上，不论多么复杂的编码技术，都无法突破公式的传输极限。

## Slide 34: 2.3 物理层下面的传输媒体
无线电
微波
红外线
可见光
紫外线
X射线

射线
双绞线
同轴电缆
卫星
地面微波
调幅
无线电
调频
无线电
海事
无线电
光纤
电视
(Hz)
f
(Hz)
f
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
THF
波段
104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024
移动
无线电
电信领域使用的电磁波的频谱

## Slide 35: 2.3.1 导向传输媒体
双绞线
  无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)
  屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Par)，F/FTP抗干扰最好
同轴电缆
  基带同轴电缆（50Ω）和宽带同轴电缆（75Ω）
  高质量的接近1Ghz
光缆
Notes:   按特性阻抗的不同，分为基带同轴电缆（50Ω）和宽带同轴电缆（75Ω）
    基带同轴用来传送基带信号，其距离可达1km，传输速率为10Mb/s
    宽带同轴是有线电视的标准传输电缆，传送频分复用的宽带信号，信号频率可高达300-400MHz，距离可达100km
局域网发展初期广泛地使用同轴电缆（50Ω）
现在同轴电缆（75Ω）主要用在有线电视网

## Slide 36: 双绞线的种类
STP屏蔽双绞线
UTP无屏蔽双绞线
FTP屏蔽双绞线
SFTP屏蔽金属箔双绞线
1针
RJ45（网线水晶头）
8针
Notes: UTP即是指非屏蔽双绞线，这类网线在市面上非常普遍，也是家庭装修中使用频率最高的线材。UTP线主要用于传输带宽在250MHz以下，没有特殊性能要求的普通网络系统中，最高仅能支持六类布线系统标准，这类线安装施工都较为方便，价格也比较实惠。
FTP即是指铝箔屏蔽的双绞线,这种线缆支持带宽能力强,且具备一定的抗干扰能力,能够减小信号衰减。此外,其最明显的特性是采用可回收低烟无卤材料,环保性强。
SFTP即是指双屏蔽双绞线，该线缆在STP的铝箔层基础上增设了编织网，通常采用铝镁丝或镀锌铜材质，外层采用PVC材料。SFTP相较STP的不同处主要是，有两层屏蔽层以及屏蔽层之间多了绝缘隔离结构。SFTP的特性是屏蔽环境磁场、信号的干扰能力更强，内部信号衰减程度更低。更为复杂的结构使其柔软性比STP稍差，价格也更贵。SFTP主要适用于特殊环境的专业布线工程中。
STP是指独立屏蔽双绞线，该双绞线导芯外有一层铝箔层，且每对线都有单独铝箔屏蔽层，起到减少信号衰减的作用。此外，标准的七类STP线缆中每四对线合并后，外部还包裹着一层金属编织网屏蔽。秋叶原七类STP网线主要适用于高速网络或高保密要求的场所传输，可支持未来多类型应用，有助于多媒体信息共同传输及布线平台的统一。

## Slide 37: 同轴电缆
同轴电缆由硬的铜质芯线和外包一层绝缘材料，在绝缘材料外面是一层网状密织的外导体，以及塑料保护外套组成
同轴电缆具有寿命长、容量大、传输稳定、外界干扰小、维护方便等优点

## Slide 38: 光线在光纤中的折射
折射角
入射角
包层
（低折射率的媒体）
包层
（低折射率的媒体）
纤芯
（高折射率的媒体）
包层
纤芯
  因为任何以大于临界值的角度入射的光线，在介质边界都将被完全地反射回介质，因而不同的光线在介质内部以不同的反射角传播。

## Slide 39: 光纤的工作原理
高折射率
(纤芯)
低折射率
(包层)
光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射
  光传输系统由三个部分组成，即光源、传输介质和检测器。光纤只能单向传输，双向必须用一对。

## Slide 40: 多模光纤与单模光纤
输入脉冲
输出脉冲
单模光纤
输入脉冲
输出脉冲
多模光纤
（a）多模光纤产生了多次反射，它限制了传输速度。 （b）单模光纤只允许一条传输路径，因此能够在目的端产生干净、强烈的信号。How?
Notes: 单模光纤要求，光纤直径小到只有一个光的波长，几个微米，成本较高。但随着生产工艺进步，价格不断下降
100gps下，传输100公里不需要中继器。

## Slide 41: 2.3.2 非导向传输媒体
无线传输所使用的频段很广
短波通信（高频HF）主要是靠电离层的反射，但通信质量较差。
微波在空间主要是直线传播。
  无线蜂窝通信，多径效应
  地面微波接力通信，优缺点
  卫星通信，优缺点
  工业、科学、医药 频段，ISM
Notes: 短波是指以波长为100m～10m（或频率为3～30MHz）的电磁波
实用短波是3～30MHz

## Slide 42: 地面微波
微波 指在对流层的视距范围内，以波长为1m～1mm（或频率为300MHz～300GHz）的电磁波进行信息传输
多路复用、射频工作和中继接力是地面微波传输的三个最基本的工作特点
直视路线
微波中继站
远距离通信则采用中继方式
因受地形和天线高度的限制，两通信站之间的距离一般在40～60km
地球

## Slide 43: 中间轨道卫星与GPS
低一点高度上，可以找到MEO (Medium Earth Orbit,中间地球轨道）卫星。
MEO的典型应用是 “全球定位系统”（Global Positioning System, GPS)
  这是世界范围的无线电波导航系统,包括位于海拔17600 km的24颗卫星组成的星座和各个卫星的地面站。
  GPS使用球面三角学的原理，根据来自至少4颗GPS卫星的距离决定GPS接收端的位置。
  先进的GPS设备使用这些卫星作为参考点，计算出地球上任意地方的位置，误差只有几米。
  使用高级形式GPS，差分GPS技术，一个人可以测量地球的表面，精确到1厘米。

## Slide 45: 中间轨道卫星与GPS
关键问题：确定卫星的位置以及到它们的距离
所需条件：
  因为每个GPS卫星的轨道都非常精确，根据计算机中的年历程序，地面上所有GPS接收器都可以说出每一时刻每颗卫星在天空中的位置。
  每颗卫星都装备有一个非常精确、非常昂贵的原子时钟。每颗卫星都不断地广播惟一的而且非常复杂的“伪随机码”(PRC, Pseudo Random Code)序列，以确定自己，同时也作为同步基础供测量时间用。

## Slide 46: 中间轨道卫星与GPS
GPS卫星以12小时的周期环绕地球运行。
GPS地面设备安装有多信道接收器，它能够同时从至少4颗卫星接受信号。
  每个GPS接收器也安装有不很精确的便宜时钟和一个伪随机码生成器，该生成器能够复制从任何GPS卫星接受到的代码。
  GPS接收器接收来自相距最近的4颗或更多卫星的信号，找出每个信号从卫星到接收器所需要的传播时间。然后用时间乘以光速（信号的传播速度）就得到了到达卫星的距离。

## Slide 47: GPS原理
根据3或4颗卫星的位置以及相互之间的距离，就可以决定GPS接收器的位置。Why？
  由于卫星的位置精确可知，在GPS观测中，我们可得到卫星到接收机的距离。
  利用三维坐标中的距离公式，利用3颗卫星，就可以组成3个方程式，解出观测点的位置(X、Y、Z)。
  考虑到卫星的时钟与接收机时钟之间的误差，实际上有4个未知数，X、Y、Z和钟差，因而需要引入第4颗卫星，形成4个方程式进行求解。
  得到观测点的经纬度、高程，再根据经纬度计算精确时间等信息。

## Slide 48: 基本三角定位原理
卫星和接收机的钟差、大气传播延迟、多路径效应等误差。

## Slide 49
差分GPS使用固定的接收器作为附加的参考，专门用于处理错误信息。
  因为这些固定接收器的位置是固定的，而且得到了精确测量，所以固定接收器可以根据它自己的位置，使用相反的过程测定定时错误。
  通过比较理想的传输时间和实际的传输时间，固定接收器可以发现错的修正值。
中间轨道卫星与GPS

## Slide 50: 低轨道卫星
LEO（Low-Earth Orbit，低地球轨道）卫星，由于它们的运动速度极快，所以，一个完整的系统需要大量的LEO卫星。
信号传播时延小（地面站功率小，延迟只有几毫秒）
地面终端设备简单、造价低，是手持式终端的最佳方式
卫星造价低、发射容易
2015年的SpaceX Starlink“星链”互联网
2018年的鸿雁星座计划
Notes: 由SpaceX（美国太空探索技术公司，由马斯克创建）构建的卫星互联网星座，可提供卫星互联网访问，并从2020年开始工作。
SpaceX计划在2019年至2024年间在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络提供互联网服务，其中1584颗将部署在地球上空550千米处的近地轨道，并在地面装上星链信号接收器，便可以使用低轨道卫星网络进行全球网络访问。
Starlink 卫星部署分为三阶段
  第一阶段，由1584颗低轨近地卫星实现初步覆盖，这1584颗卫星分布在32条高度为1150公里的轨道上，每条轨道50颗
  第二阶段，2825 颗卫星实现全球组网前两步卫星皆分布在 Ka 和 Ku 波段
  第三阶段由 7518 颗卫星组成，轨道高度 340 公里，工作频率在 V 波段
LEO应用示例：铱星系统，全球星系统，空中因特网系统，星链互联网系统

## Slide 51: 2.4 信道复用技术
复用(multiplexing)是通信技术中的基本概念。
共享信道
信道
A1
A2
B1
B2
C1
C2
信道
信道
A1
A2
B1
B2
C1
C2
复用
分用
(a) 不使用复用技术
(b) 使用复用技术

## Slide 52: 频分复用 FDM
用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源（这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。
频率
时间
频率 1
频率 2
频率 3
频率 4
频率 5
FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING

## Slide 53: 时分复用TDM
时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM 帧）。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
每一个用户所占用的时隙是周期性地出现（其周期就是 TDM 帧的长度）。
TDM 信号也称为等时(isochronous)信号。
时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。
TIME DIVISION MULTIPLEXING

## Slide 54: 时分复用
频率
时间
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
A
A
A
A
A 在 TDM 帧中
的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧

## Slide 55: 时分复用
频率
时间
C
D
C
D
C
D
A
A
A
A
B
B
B
B
C
D
B 在 TDM 帧中
的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧

## Slide 56: 时分复用
频率
时间
B
D
B
D
B
D
A
A
A
A
B
C
C
C
C
D
C 在 TDM 帧中
的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧

## Slide 57: 时分复用
频率
时间
B
C
B
C
B
C
A
A
A
A
B
C
D
D
D
D
D 在 TDM 帧中
的位置不变
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
Notes: 同步时分复用

## Slide 58: 时分复用可能会造成线路资源的浪费
A
B
C
D
a
a
b
b
c
d
b
c
a
t
t
t
t
t
4 个时分复用帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
c
d
时分复用
#2
#3
#4
用户
使用时分复用系统传送计算机数据时，
由于计算机数据的突发性质，用户对
分配到的子信道的利用率一般是不高的。

## Slide 59: 统计时分复用 STDM (STATISTIC TDM)
用户
A
B
C
D
a
b
c
d
t
t
t
t
t
3 个 STDM 帧
其时隙数小于用户数
#1
④
③
②
①
a
c
b
a
b
b
c
a
c
d
#2
#3
统计/异步时分复用
地址信息
集中器
Notes: 异步时分复用

## Slide 60: 2.4.2 波分复用 WDM
波分复用就是光的频分复用。
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
8  2.5 Gb/s
1310 nm
20 Gb/s
复
用
器
分
用
器
EDFA
120 km
光调制器
光解调器
WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING
Notes: 密集波分复用DWDM

## Slide 61: 2.4.3 码分复用 CDM
常用的名词是码分多址 CDMA
(Code Division Multiple Access)。
各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。
这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。
每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片(chip)。
CODE DIVISION MULTIPLEXING

## Slide 62: 码片序列(CHIP SEQUENCE)
每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
  如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
  如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
  发送比特 1 时，就发送序列 00011011。
  发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
S 站的码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

## Slide 63: 码片序列实现了扩频
假定S站要发送信息的数据率为 b bit/s。由于每一个比特要转换成 m 个比特的码片，因此 S 站实际上发送的数据率提高到 mb bit/s，同时 S 站所占用的频带宽度也提高到原来数值的 m 倍。
这种通信方式是扩频(spread spectrum)通信中的一种。
扩频通信通常有两大类：
  直接序列扩频DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)，如上面讲的使用码片序列就是这一类
  跳频扩频FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

## Slide 64: CDMA 的重要特点
每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交(orthogonal)。
在实用的系统中是使用伪随机码序列。

## Slide 65: 码片序列的正交关系
令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量。
两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的规格化内积(inner product)都是 0：
(2-3)

## Slide 66: 码片序列的正交关系举例
令向量 S 为(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)，向量 T 为(–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1)。
把向量 S 和 T 的各分量值代入(2-3)式就可看出这两个码片序列是正交的。

## Slide 67: 正交关系的另一个重要特性
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。

## Slide 68: CDMA 的工作原理
S 站的码片序列 S
1
1
0
t
t
t
t
t
t
m 个码片
t
S 站发送的信号 Sx
T 站发送的信号 Tx
总的发送信号 Sx + Tx
规格化内积 S  Sx
规格化内积 S  Tx
数据码元比特
发
送
端
接
收
端
Notes: 当S站发送比特1时，X站计算内积结果为+1；当S站发送比特0是，内积结果为-1。

## Slide 69: 正交频分复用(OFDM)
正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing，OFDM)
  将信道分成若干正交子信道；
  将高速数据信号转换成并行的低速子数据流，调制到在每个子信道上进行传输
4G、5G、WIFI 5
都采用了OFDM技术
Frequency
Time
C1
C2
C3
C4

## Slide 70: 数字传输系统
脉冲编码调制 PCM 体制最初是为了在电话局之间的中继线上传送多路的电话。
当需要有更高的数据率时，可采用复用的方法。例如长途干线使用时分复用PCM。
旧的数字传输系统存在着许多缺点。其中最主要的是以下两个方面：
速率标准不统一：如果不对高次群的数字传输速率进行标准化，国际范围的高速数据传输就很难实现。
不是同步传输：在过去相当长的时间，为了节约经费，各国的数字网主要是采用准同步方式。
Notes: 最早期，长途干线使用频分复用FDM
脉冲编码调制(Pulse Code Modulation,PCM)就是把一个时间连续，取值连续的模拟信号变换成时间离散，取值离散的数字信号后在信道中传输。脉冲编码调制就是对模拟信号先抽样，再对样值幅度量化，编码的过程。

## Slide 71: 同步光纤网 SONET
同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network) 的各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。
第 1 级同步传送信号 STS-1 (Synchronous Transport Signal)的传输速率是 51.84 Mb/s。
光信号则称为第 1 级光载波 OC-1，OC 表示Optical Carrier。

## Slide 72: 同步数字系列 SDH
ITU-T 以美国标准 SONET 为基础，制订出国际标准同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)。
一般可认为 SDH 与 SONET 是同义词。
SDH 的基本速率为 155.52 Mb/s，称为第 1 级同步传递模块 (Synchronous Transfer Module)，即 STM-1，相当于 SONET 体系中的 OC-3 速率。
定义了标准光信号，波长为1310nm和1550nm的激光源

## Slide 73
线路速率 (Mb/s) | SONET 符号 | ITU-T 符号 | 表示线路速率 的常用近似值
51.840 | OC-1/STS-1 |  | 
155.520 | OC-3/STS-3 | STM-1 | 155 Mb/s
466.560 | OC-9/STS-9 | STM-3 | 
622.080 | OC-12/STS-12 | STM-4 | 622 Mb/s
933.120 | OC-18/STS-18 | STM-6 | 
1244.160 | OC-24/STS-24 | STM-8 | 
2488.320 | OC-48/STS-48 | STM-16 | 2.5 Gb/s
4976.640 | OC-96/STS-96 | STM-32 | 
9953.280 | OC-192/STS-192 | STM-64 | 10 Gb/s
39813.120 | OC-768/STS-768 | STM-256 | 40 Gb/s
SONET 的 OC 级/STS 级与 SDH 的 STM 级的对应

## Slide 74: SONET 的体系结构
光子层
路径层
线路层
段层
线路 (line)
光子层
路径层
线路层
段层
光子层
线路层
段层
光子层
段层
光子层
线路层
段层
光子层
段层
SDH
终端
SDH
终端
复用器
或
分用器
复用器
或
分用器
转发器
转发器
段
段
段
路径 (path)
(section)
(section)
(section)

## Slide 75: SONET 标准：四个光接口层
光子层(Photonic Layer)*
  处理跨越光缆的比特传送。
段层(Section Layer)*
  在光缆上传送 STS-N 帧。
线路层(Line Layer)
  负责路径层的同步和复用。
路径层(Path Layer)
  处理路径端接设备 PTE (Path Terminating Element)之间的业务的传输。

## Slide 76: 6 宽带接入技术
互联网发展初期，宽带要求> 56 kbit/s
接着，FCC要求宽带的双向速率之和> 200kbit/s
2015年，FCC重新定义宽带
  下行速率> 25 Mbit/s
  上行速率 > 3 Mbit/s
  有线宽带接入 & 无线宽带接入

## Slide 77: 6.1 ADSL技术
xDSL 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。
虽然标准模拟电话信号的频带被限制在 300~3400 kHz 的范围内，但用户线本身实际可通过的信号频率仍然超过 1 MHz。
xDSL 技术就把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。
DSL 就是数字用户线(Digital Subscriber Line)的缩写。而 DSL的前缀 x 则表示在数字用户线上实现的不同宽带方案。

## Slide 78: xDSL 的几种类型
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)：非对称数字用户线
HDSL (High speed DSL)：高速数字用户线
SDSL (Single-line DSL)：1 对线的数字用户线
VDSL (Very high speed DSL)：甚高速数字用户线
DSL ：ISDN 用户线。
RADSL (Rate-Adaptive DSL)：速率自适应 DSL，是 ADSL 的一个子集，可自动调节线路速率）。

## Slide 79: ADSL 的组成
ATU-C
ATU-C
ATU-R
ATU-C
用户线
电话
分离器
区域宽带网
至 ISP
居民家庭
基于 ADSL 的接入网
端局或远端站
DSLAM
至本地电话局
PS
PS
数字用户线接入复用器 DSLAM (DSL Access Multiplexer)
接入端接单元 ATU (Access Termination Unit)
ATU-C（C 代表端局 Central Office）
ATU-R（R 代表远端 Remote）
电话分离器 PS (POTS Splitter)

## Slide 80: ADSL 的特点
上行和下行带宽做成不对称的。
上行指从用户到 ISP，而下行指从 ISP 到用户。
ADSL 在用户线（铜线）的两端各安装一个 ADSL 调制解调器。
我国目前采用的方案是离散多音调 DMT (Discrete Multi-Tone)调制技术。这里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”的意思。

## Slide 81: DMT 技术的频谱分布
…
频谱
频率
上行信道
传统电话
0
4
下行信道
…
(kHz)
~40
~138
~1100

## Slide 82: DMT 技术
DMT 调制技术采用频分复用的方法，把 40 kHz 以上一直到 1.1 MHz 的高端频谱划分为许多的子信道，其中 25 个子信道用于上行信道，而 249 个子信道用于下行信道。
每个子信道占据 4 kHz 带宽（严格讲是 4.3125 kHz），并使用不同的载波（即不同的音调）进行数字调制。这种做法相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器并行地传送数据。

## Slide 83: ADSL 的数据率
由于用户线的具体条件往往相差很大（距离、线径、受到相邻用户线的干扰程度等都不同），因此 ADSL 采用自适应调制技术使用户线能够传送尽可能高的数据率。
当 ADSL 启动时，用户线两端的 ADSL 调制解调器就测试可用的频率、各子信道受到的干扰情况，以及在每一个频率上测试信号的传输质量。
ADSL 不能保证固定的数据率。对于质量很差的用户线甚至无法开通 ADSL。

## Slide 84: ADSL 的极限传输距离
ADSL 的极限传输距离与数据率以及用户线的线径都有很大的关系（用户线越细，信号传输时的衰减就越大），而所能得到的最高数据传输速率与实际的用户线上的信噪比密切相关。
例如，0.5 毫米线径的用户线，传输速率为 1.5 ~ 2.0 Mb/s 时可传送 5.5 公里，但当传输速率提高到 6.1 Mb/s 时，传输距离就缩短为 3.7 公里。
如果把用户线的线径减小到0.4毫米，那么在6.1 Mb/s的传输速率下就只能传送2.7公里

## Slide 85: 第二代 ADSL ADSL2（G.992.3 和 G.992.4）ADSL2+（G.992.5）
通过提高调制效率得到了更高的数据率。例如，ADSL2 要求至少应支持下行 8 Mb/s、上行 800 kb/s的速率。而 ADSL2+ 则将频谱范围从 1.1 MHz 扩展至2.2 MHz，下行速率可达 16 Mb/s（最大传输速率可达25 Mb/s），而上行速率可达 800 kb/s。
采用了无缝速率自适应技术 SRA (Seamless Rate Adaptation)，可在运营中不中断通信和不产生误码的情况下，自适应地调整数据率。
改善了线路质量评测和故障定位功能，这对提高网络的运行维护水平具有非常重要的意义。
Notes: ADSL不适合企业，为什么？
2011年的VDSL2，上行和下载都可以达到100Mbps

## Slide 86: 6.2 光纤同轴混合网 HFC (Hybrid Fiber Coax)
HFC 网是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。
HFC 网除可传送 CATV 外，还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。
现有的 CATV 网是树形拓扑结构的同轴电缆网络，它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。而 HFC 网则需要对 CATV 网进行改造，

## Slide 87: HFC 的主要特点
(1) HFC网的主干线路采用光纤
HFC 网将原 CATV 网中的同轴电缆主干部分改换为光纤，并使用模拟光纤技术。
在模拟光纤中采用光的振幅调制 AM，这比使用数字光纤更为经济。
模拟光纤从头端连接到光纤结点(fiber node)，即光分配结点 ODN (Optical Distribution Node)。在光纤结点光信号被转换为电信号。在光纤结点以下就是同轴电缆。

## Slide 88: (2) HFC 网采用结点体系结构
同轴电缆
光纤
光纤结点
头端
高带宽光纤
同轴电缆
光纤

## Slide 89: HFC 网具有双向传输功能，扩展了传输频带
下行信道
上行
信道
5 65 87 1000
调频广播、模拟和数字电视、数据业务
频率(MHz)
我国的 HFC 网的频谱划分

## Slide 90: (4) 每个家庭要安装一个用户接口盒
用户接口盒 UIB (User Interface Box)要提供三种连接：
  使用同轴电缆连接到机顶盒(set-top box)，然后再连接到用户的电视机。
  使用双绞线连接到用户的电话机。
  使用电缆调制解调器连接到用户的计算机。

## Slide 91: 电缆调制解调器(cable modem)
电缆调制解调器是为 HFC 网而使用的调制解调器。
电缆调制解调器最大的特点就是传输速率高。其下行速率一般在 310 Mb/s之间，最高可达 30 Mb/s，而上行速率一般为 0.22 Mb/s，最高可达 10 Mb/s。
电缆调制解调器比在普通电话线上使用的调制解调器要复杂得多，并且不是成对使用，而是只安装在用户端。

## Slide 92: HFC 网的最大优点
具有很宽的频带，并且能够利用已经有相当大的覆盖面的有线电视网。
要将现有的 450 MHz 单向传输的有线电视网络改造为 750 MHz 双向传输的 HFC 网（还要将所有的用户服务区互连起来而不是一个个 HFC 网的孤岛），也需要相当的资金和时间。
在电信政策方面也有一些需要协调解决的问题。

## Slide 93: 6.3 FTTx 技术
FTTx（光纤到……）也是一种实现宽带居民接入网的方案。这里字母 x 可代表不同意思。
光纤到家 FTTH (Fiber To The Home)：光纤一直铺设到用户家庭可能是居民接入网最后的解决方法。
光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)：光纤进入大楼后就转换为电信号，然后用电缆或双绞线分配到各用户。
光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)：从路边到各用户可使用星形结构双绞线作为传输媒体。

## Slide 94
头端
1:N
ONU
ONU
OLT
光纤干线

光分路器
光网络单元
ONU
★●
★●
●
★●
★●

★
发往特定 ONU 的数据
下行
局端
用户端
光配线网 (ODN)
无源光网络 PON
(Passive Optical Network) 的组成
头端
1:N
ONU
ONU
OLT
光纤干线

ONU
★●

●
●
★

★
特定 ONU 发来的数据
上行
OLT：光线路终端

## Slide 95: 傅立叶分析
傅立叶分析
  任何一个周期为T的有理周期性函数 g(t) 可分解为若干项（可能无限多项）正弦和余弦函数之和
g(t) = c + +
f = 1/T 基本频率
an, bn n次谐波项的正弦和余弦振幅值

## Slide 96: 傅立叶分析
已知 g(t)，求c, an, bn
  将等式两边从0到T积分可得 c
  c =
  用sin(2kft)乘等式两边，并从0到T积分，可得an
  an =
  用cos(2kft)乘等式两边，并从0到T积分，可得bn
  bn =

## Slide 97: 傅立叶分析
对于二进制编码01100010，其输出电压波形为：
  g(t) =
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
时间

## Slide 98: 傅立叶分析
其傅立叶分析的系数为
  an = [cos(n/4) - cos(3 n/4) + cos(6 n/4) - cos(7 n/4)]
  bn= [sin(3n/4) - sin（n/4) + sin(7 n/4) - sin(6 n/4)]
  c = 3/8

## Slide 99: 傅立叶分析
任何电磁信号可以由若干具有不同振幅、频率和相位的周期模拟信号（正弦波）组成
反之，只要有足够的具有适当振幅、频率和相位的正弦波，就可以构造任何一个信号
1
0
1
0
T
0
1
1
0
0
0
1
0
Time
1
0
1
0
1
0
Time
1
2
3
4
5
6
7
8
15
9
10
11
12
13
14
1
1
2
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
1
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
0.50
0.25
1 harmonic
2 harmonics
4 harmonics
8 harmonics
Harmonic number

## Slide 100: 有限带宽信号
信号在信道上传输时的特性
  对不同傅立叶分量的衰减不同，引起输出失真
  信道有截止频率fc, 0 ~ fc的振幅衰减较弱， fc以上的振幅衰减厉害，这主要由信道的物理特性决定， 0 ~ fc是信道的有限带宽
  实际使用时，可以接入滤波器，限制用户的带宽
  通过信道的谐波次数越多，信号越逼真
波特率（baud）和比特率（bit）的关系
  波特率：每秒钟信号变化的次数，也称调制速率
  比特率：每秒钟传送的二进制位数
  波特率与比特率的关系取决于信号值与比特位的关系
    例：每个信号值可表示3位，则比特率是波特率的3倍；每个信号值可表示1位，则比特率和波特率相同